## Slide 1: ELE08498 Eletrônica Básica II
Aplicações de Amplificadores Operacionais
Computação Analógica
Semestre 2017/2
Prof.: Mário Sarcinelli Filho

## Slide 2
Quando necessitamos resolver uma equação diferencial podemos utilizar dois recursos:
Um computador digital, com o qual resolveremos numericamente tal equação, ou seja, tomamos o instante inicial, calculamos o valor da solução (digamos ) naquele instante, incrementamos o tempo por um intervalo , calculamos o valor de e assim por diante, até chegar ao valor máximo desejado para o tempo;
Um computador analógico, que nos permitirá obter o valor de para qualquer valor de , ou seja, nos permitirá utilizar .
No primeiro caso temos alguns valores de , ou seja, temos os valores de , o que caracteriza um sinal em tempo discreto, enquanto no segundo caso temos valores de em todo instante de tempo num certo intervalo considerado, o que caracteriza um sinal em tempo contínuo.
Computação analógica

## Slide 3
O principal problema, no primeiro caso, é escolher um valor adequado. Se o valor escolhido for inadequado, o sinal obtido como solução da equação poderá ser muito diferente. A vantagem é que se obtém um número finito de valores do sinal , que poderão ser armazenados em mídia digital e eventualmente ser processados digitalmente, visando obter algum resultado de interesse, utilizando-se algoritmos relativamente complexos.
No segundo caso, obtém-se um número infinito de valores de , o que implica na impossibilidade de armazenamento em mídia digital e futuro processamento digital (claro que isso pode ser alterado amostrando o sinal obtido).
Aqui vamos dar início à discussão de como seria feita a solução analógica da referida equação diferencial. Os elementos básicos, como veremos, são o somador, o integrador e o multiplicador por uma constante (amplificador), todos eles construídos utilizando-se o amplificador operacional. Em outras palavras, o elemento básico de um computador analógico é o amplificador operacional.
Computação analógica

## Slide 4
Detalhe:
considerando apenas somadores, integradores e amplificadores, teremos uma equação diferencial com coeficientes constantes.
Entretanto, o amplificador operacional também permite fazer multiplicação e divisão de dois sinais, raiz quadrada, quadrado, etc. (utilizando-se os chamados amplificadores logarítmicos e antilogarítmicos). Ou seja, também seria possível lidar com equações diferenciais não lineares.
Computação analógica

## Slide 5
Equação base:
vamos configurar um computador analógico para resolver a equação diferencial
onde é um sinal externo aplicado e é a solução da equação, ambos sinais correspondentes a tensões (claro que por usarmos amplificadores operacionais as entradas serão tensões, mas tais tensões podem representar qualquer outra grandeza, permitindo resolver equações mecânicas, financeiras, etc.
Note-se, então, que o computador analógico necessita geradores de sinais acoplados aos mesmos, para obtenção dos sinais de entrada (como é o caso de ), assim como osciloscópios, para observar a solução (como é o caso do sinal ).
Computação analógica

## Slide 6
Ponto de partida: dispomos de
Primeiro passo: com um integrador inversor com obtemos o valor (observe-se que a bateria V2 define o valor da condição inicial do integrador, de forma que a chave mostrada está inicialmente fechada e abre em ).
Computação analógica

## Slide 7
Próximo passo: com mais um integrador inversor com obtemos (observe-se, mais uma vez, a condição inicial do integrador, dada pela tensão em seu capacitor). Assim, também se nota que é muito fácil definir as condições iniciais para a solução de uma equação diferencial, quando se usa um computador analógico: elas são definidas pela tensão inicial nos capacitores dos integradores, aos quais se associa uma chave para se abrir no instante , ficando fechada até esse momento.
Computação analógica

## Slide 8
Próximo passo: com um somador inversor com entradas e , configurado tal que o peso dado a é e o peso dado a é , obtemos . Note-se que o sinal externo é inserido através de uma chave, a qual deve ser fechada no instante , devendo estar aberta até esse instante (no exemplo ).
Computação analógica

## Slide 9
Próximo passo: com um segundo somador inversor com entradas e , configurado tal que o peso dado a é e o peso dado a é , obtemos (no exemplo ).
Computação analógica
Por fim, dado que (ver equação base), basta conectar a saída do último somados à entrada do primeiro integrador, fechando assim a malha, conforme figura a seguir.

## Slide 10
Computação analógica