## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Projeto 11- Circuito de debouncing
Capítulo 5- Máquinas de Estados Finitos

## Slide 3: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
A placa de prototipagem Nexys A7 contém chaves do tipo pushbutton
Quando movidas, chaves de contato mecânico podem oscilar (bounce) algumas vezes antes de estabilizar.
As oscilações levam a glitches no sinal como mostrado na figura
As oscilações usualmente acabam dentro de 20ms

## Slide 4: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
O objetivo do circuito de debouncing é filtrar os glitches associados com as transições das chaves
Pode-se projetar um circuito de debouncing dentro da FPGA para filtrar o sinal das chaves
Dois esquemas podem ser usados no circuito:
  Detecção atrasada (delayed detection): responde quando o sinal estiver estável por pelo menos 20 ms
  Detecção antecipada (early detection): responde imediatamente mas ignora transições nos 20 ms seguintes

## Slide 5: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
Diagrama de tempo do circuito debouncing

## Slide 6: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
Este projeto implementa o circuito debouncing baseado em FSM e usa um timer de 10ms free-running
O timer gera um sinal de tick enable de um ciclo de clock (m_tick) a cada 10 ms.
A FSM usa o sinal m_tick do timer para determinar se o sinal está estável por pelo menos 20 ms

## Slide 7: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
Diagrama de estados da FSM
O estado zero indica que o sinal de entrada sw está estável em ‘0’
O estado one indica que o sinal sw está estável em ‘1’
Os estados wait garantem que sw esteja estável por pelo menos 20 ms antes de ir para os estados zero ou one

## Slide 8: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
Assuma que a FSM está inicialmente no estado zero. Ela se move ao estado wait1_1 quando sw muda para ‘1’. No estado wait1_1, a FSM espera até a ativação do sinal m_tick. Se o sinal sw se torna ‘0’ neste estado, isso implica que o tempo em ‘1’ não durou o suficiente e a FSM retorna ao estado zero. A mesma ação é repetida nos estados wait1_2 e wait1_3.
A operação começando no estado one é similar, exceto que o sinal sw deve ser ‘0’.
Note que o tempo em que a FSM fica nos estados wait1_1 e wait0_1 até que m_tick seja ativado está entre 0 e 10 ms. Por outro lado, o tempo que a FSM fica nos estados wait1_2, wait1_3, wait0_2 e wait0_3 até que m_tick seja ativado é 10ms exatamente.

## Slide 9: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
Código do circuito de debouncing baseado em FSM
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity db_fsm is
port( clk, reset: in std_logic;
sw : in std_logic;
db : out std_logic );
end db_fsm;
architecture arch of db_fsm is
constant N: integer := 20; -- 2^N * 10ns = 10ms tick
type db_state_type is
(zero,wait1_1,wait1_2,wait1_3,one,wait0_1,wait0_2,wait0_3);
signal q_reg, q_next : unsigned(N-1 downto 0);
signal m_tick : std_logic;
signal state_reg : db_state_type;
signal state_next : db_state_type;
begin

## Slide 10: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
--***************************************************
-- counter to generate 10 ms tick
--***************************************************
process(clk,reset)
begin
if (reset='1') then
state_reg <= zero;
elsif (clk'event and clk='1') then
q_reg <= q_next;
end if;
end process;
-- next-state logic
q_next <= q_reg + 1;
--output tick
m_tick <= '1' when q_reg=0 else '0’;

## Slide 11: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
--***************************************************
-- debouncing FSM
--***************************************************
-- state register
process(clk,reset)
begin
if (reset='1') then
state_reg <= zero;
elsif (clk'event and clk='1') then
state_reg <= state_next;
end if;
end process;

## Slide 12: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
-- next-state logic
process(state_reg,sw,m_tick)
begin
state_next <= state_reg; --default: back to same state
db <= '0'; -- default 0
case state_reg is
when zero =>
if sw='1' then
state_next <= wait1_1;
end if;
when wait1_1 =>
if sw='0' then
state_next <= zero;
else
if m_tick='1' then
state_next <= wait1_2;
end if;
end if;

## Slide 13: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
when wait1_2 =>
if sw='0' then
state_next <= zero;
else
if m_tick='1' then
state_next <= wait1_3;
end if;
end if;
when wait1_3 =>
if sw='0' then
state_next <= zero;
else
if m_tick='1' then
state_next <= one;
end if;
end if;

## Slide 14: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
when one =>
db <='1';
if sw='0' then
state_next <= wait0_1;
end if;
when wait0_1 =>
db <='1';
if sw='1' then
state_next <= one;
else
if m_tick='1' then
state_next <= wait0_2;
end if;
end if;

## Slide 15: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
when wait0_2 =>
db <='1';
if sw='1' then
state_next <= one;
else
if m_tick='1' then
state_next <= wait0_3;
end if;
end if;
when wait0_3 =>
db <='1';
if sw='1' then
state_next <= one;
else
if m_tick='1' then
state_next <= zero;
end if;
end if;
end case;
end process;
end arch;

## Slide 16: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
Circuito de teste:
  Um circuito contador será usado para contar as oscilações do botão e verificar a operação do detector de borda de subida
  O diagrama de blocos é mostrado na figura abaixo.

## Slide 17: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
A entrada do circuito de verificação é um botão (pushbutton).
Na parte de baixo, o sinal é conectado ao circuito de debouncing e então ao detector de subida. Portanto, um tick com duração de um ciclo de clock é gerado cada vez que o botão é pressionado.
O tick por sua vez controla a entrada de enable de um contador de 8 bits, cuja saída é passada a um circuito de multiplexação para o display de 7 segmentos
Na parte superior, o sinal de entrada é conectado diretamente ao detector de subida (sem debounce), gerando um tick cada vez que este sinal sobe. O tick controla a entrada enable de outro contador de 8 bits, cuja saída é passada ao circuito de multiplexação.
O circuito de multiplexação usado é o da segunda versão, onde os sinais de entrada são hexadecimais

## Slide 18: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
O código do circuito de teste é apresentado a seguir

## Slide 19: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing

## Slide 20: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing

## Slide 21: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing

## Slide 22: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing
Crie um projeto novo e adicione uma cópia do arquivo de teste de debouncing (debounce_test.vhd)
Adicione uma cópia do arquivo que descreve o circuito de debounce (db_fsm.vhd)
Adicione uma cópia do circuito de multiplexação entre os displays implementado no Capítulo 04 (disp_hex_mux.vhd)
Inclua uma cópia do arquivo de constraints xdc geral da placa Nexys A7 (Nexys4_DDR_chu.xdc) disponível no diretório chap00_constraint e comente (colocando #) os pinos que não serão utilizados
Gere o arquivo de programação, configure a FPGA e teste o circuito pressionando o botão btn(0) para zerar o contador e btn(1) para aumentar a contagem