## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Projeto 12- Circuito de debouncing
Capítulo 6- Máquinas de Estados Finitos com Datapath

## Slide 3: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
Com a metodologia de lógica de transferência entre registradores (RTL), pode-se usar uma máquina de estados finitos (FSM) para controlar a inicialização do timer para obter o intervalo de tempo exato.

## Slide 4: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
A carta ASMD é
mostrada na figura ao lado

## Slide 5: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
O circuito é expandido para incluir dois sinais de saída: db_level, que é o sinal filtrado, e db_tick, que é um sinal que fica em ‘1’ por um ciclo de clock quando há uma transição de 0-para-1.
Os estados zero e one significam que a entrada sw estabilizou em ‘0’ ou em ‘1’, respectivamente.
Os estados waitl e wait0 são usados para eliminar pequenos glitches.
O sinal sw deve estar estável por uma certa quantidade de tempo ou a transição será tratada como um glitch.

## Slide 6: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
O caminho de dados contém um registrador q que tem 22 bits de largura.
Assuma que a FSMD está originalmente no estado zero
Quando a entrada sw se torna ‘1’, a FSMD se move para o estado wait1 e inicializa q = “1…1”
No estado wait1, q decrementa em cada ciclo de clock. Se sw permanece como ‘1’, a FSMD se mantém no estado wait1 até q chegar a “0…0” e, então, se move para o estado one.

## Slide 7: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
Como o clock da placa NexysA7 é de 100 MHz (isto é, tem um período de 10 ns), a FSMD fica no estado waitl por 222 ciclos de clock, ou seja, por cerca de 40ms (isto é, 222*10 ns).
Pode-se modificar o valor inicial do registrador q para obter o intervalo desejado
Há dois caminhos para derivar o código HDL, um com a declaração explícita do caminho de dados (datapath) e uma com uma descrição implícita destes componentes

## Slide 8: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
Versão 1: separando a máquina de estados de controle dos componentes do datapath
Na FSMD é preciso identificar os componentes do datapath e os sinais de controle associados e, então, descrevê-los em segmentos de código individual
No circuito de debouncing o componente é um contador decrescente de 21 bits que pode:
  Ser inicializado com um valor específico
  Contar decrescente ou pausar
  Ativar um sinal de status quando a contagem chega a 0

## Slide 9: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
Pode-se criar um contador binário com um sinal q_load para carregar um valor inicial e um q_dec para habilitar a contagem
O contador gera um sinal de status q_zero que é ativado quando a contagem chega a 0
O datapath é composto do registrador q e a lógica de próximo estado do decrementador.
Um circuito de comparação é incluído para gerar o status q_zero
O circuito de controle consiste em um FSM que toma a entrada sw e o status q_zero e ativa os sinais de controle q_load e q_dec, de acordo com a ação desejada na carta ASMD.

## Slide 10: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
O código abaixo descreve este circuito.

## Slide 11: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL

## Slide 12: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL

## Slide 13: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL

## Slide 14: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
Versão 2: código com componentes do datapath implícitos, ou seja, onde as operações de transferência entre registradores são incorporadas dentro da FSM de controle

## Slide 15: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
O código do circuito é mostrado abaixo.

## Slide 16: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL

## Slide 17: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL

## Slide 18: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
O código consiste de um segmento de memória e um segmento de lógica combinacional.
O primeiro contém o registrador de estados da FSM e o registrador de dados do datapath
O segundo basicamente especifica a lógica de próximo estado da FSM
Em vez de gerar sinais de controle, os próximos valores do registrador de dados são especificados em cada estado
A lógica de próximo estado do datapath, consistindo de unidades funcionais e redes de roteamento, é criada adequadamente.

## Slide 19: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
Circuito de teste:
O circuito de teste do debouncing discutido no Capítulo 5 pode ser usado para verificar a operação do novo projeto.
Desde que a saída do circuito de debouncing inclui um sinal de um ciclo de clock que avisa quando o sinal subiu, nenhum detector de borda é necessário.

## Slide 20: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
O diagrama de blocos do circuito de teste é mostrado abaixo.

## Slide 21: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
O código do circuito de teste é mostrado abaixo.

## Slide 22: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL

## Slide 23: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL

## Slide 24: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL

## Slide 25: Máquinas de Estados Finitos Circuito de debouncing baseado em RTL
Crie um projeto novo e adicione uma cópia do arquivo de teste (list_ch06_03_db_test.vhd) do livro 1ª edição
Adicione uma cópia do arquivo de debounce (debounce_all.vhd) do livro 2ª edição
Adicione uma cópia do arquivo que descreve o circuito de multiplexação do Capítulo 04(disp_hex_mux.vhd) do livro 2ª edição
Inclua uma cópia do arquivo de constraints xdc geral da placa Nexys A7 (Nexys4_DDR_chu.xdc) disponível no diretório chap00_constraint e comente (colocando #) os pinos que não serão utilizados
Gere o arquivo de programação, configure a FPGA e teste o circuito pressionando o botão btn(0) para zerar o contador e btn(1) para aumentar a contagem
Lembre-se: btn(0) é btnu (up - superior) e a contagem cresce em sentido horário