## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Projeto 13- Número de Fibonacci
Capítulo 6- Máquinas de Estados Finitos com Datapath

## Slide 3: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci
Os números de Fibonacci constituem uma sequência definida como
Um caminho para calcular fib(i) é construir a função iterativamente, de 0 até o i desejado
Esta aproximação requer dois registradores temporários para armazenar os dois últimos valores calculados, isto é fib(i -1) e fib(i - 2) e um registrador de indexação para armazenar o número de iterações

## Slide 4: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci
A carta ASMD é mostrada a seguir, onde t1e t0 são os registradores temporários e n é o registrador que conta as iterações
Em adição aos sinais de entrada e saída regulares i e f, foram incluídos um sinal de entrada start que começa a operação e dois sinais de saída de status:
  ready, que indica que o circuito está disponível (idle) e pronto para receber novas entradas;
  e, done_tick, que é ativado por um ciclo de clock quando a operação termina.
Estes sinais extras são necessários para fazer a interface deste subsistema com outros, em um grande sistema

## Slide 5: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci

## Slide 6: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci
A carta ASMD tem três estados.
O estado idle indica que o sistema está livre e pode atender um novo pedido. Quando o sinal start é ativado, a FSMD se move ao estado op e carrega os valores iniciais para os três registradores.
Os registradores t0 e t1 são carregados com 0 e 1, que representam fib(0) e fib(l), respectivamente. O registrador n é carregado com o valor i, o número desejado de iterações
O cômputo principal é realizado no estado op por três operações de transferência entre registradores :

## Slide 7: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci
As duas primeiras operações obtêm um novo valor na série e armazenam os dois últimos valores calculados em t1 e t0
A terceira operação decrementa o índice da iteração. As iterações terminam quando n chega a 1 ou seu valor inicial é 0
Diferente de um fluxograma regular, as operações em um bloco ASMD podem ser executadas concorrentemente no mesmo ciclo de clock
A comparação e as operações de transferência entre registradores foram colocadas no mesmo estado op para reduzir o tempo de cálculo

## Slide 8: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci
Note que os novos valores de t1 e t0 são carregados ao mesmo tempo quando a FSMD sai do estado op (isto é, na borda de subida do clock). Consequentemente, o valor de t1, não de t1+t0, é armazenado em t0
O propósito do estado done é gerar a saída done_tick com um ciclo de clock para indicar que a operação está completa
Este estado pode ser omitido se o sinal de status não for necessário.

## Slide 9: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci
O código do circuito é mostrado a seguir. Note que a função de Fibonacci cresce rapidamente e que o sinal de saída deve ser largo o suficiente para acomodar o resultado desejado.

## Slide 10: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci

## Slide 11: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci

## Slide 12: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci

## Slide 13: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci
Circuito de teste:
Usando 5 chaves para entrar com o i que dá o número de Fibonacci que se deseja calcular, usando um botão para iniciar o cálculo, o resultado poderá ter até 21 bits.
Usando cinco LEDs e os quatro displays de 7 segmentos é possível apresentar o resultado.

## Slide 14: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci
O código do circuito de teste desenvolvido é mostrado abaixo.

## Slide 15: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci

## Slide 16: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci

## Slide 17: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci
Crie um projeto novo e adicione o arquivo que descreve o circuito de teste (fib_test.vhd) que está disponível no Classroom
Adicione o arquivo que descreve o circuito de geração do número de Fibonacci (fib.vhd) do Cap.06 do livro 2ª edição
  O número de bits de f no port bem como os sinais t0_reg, t0_next, t1_reg e t1_next devem ser modificados para 21 para caber o resultado de f(31)
Adicione o arquivo do circuito de debounce do Capítulo 06 (list_ch06_01_02_debounce.vhd) do Cap.06 do livro 2ª edição
Adicione uma cópia do circuito de multiplexação entre os displays (disp_hex_mux.vhd) do Cap.04 do livro 2ª edição

## Slide 18: Máquinas de Estados Finitos Circuito gerador do número de Fibonacci
Inclua uma cópia do arquivo de constraints xdc geral da placa Nexys A7 (Nexys4_DDR_chu.xdc) disponível no diretório chap00_constraint e comente (colocando #) os pinos que não serão utilizados
Gere o arquivo de programação e configure a FPGA na placa para testar o circuito
Modifique os valores das 5 chaves da direita para informar o valor de i
Apertando o botão btn(0), o valor do número de Fibonacci de número i será mostrado usando os 5 LEDs da direita e o display de 7 seguimentos em hexa.
Lembre-se: btn(0) é btnu (up - superior)