## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Projeto 14- Divisão inteira
Capítulo 6- Máquinas de Estados Finitos com Datapath

## Slide 3: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão
Por causa da complexidade, a operação de divisão não pode ser sintetizada automaticamente.
Pode-se usar uma FSMD para implementar o algoritmo de divisão
O algoritmo é ilustrado pela divisão de inteiros na figura.

## Slide 4: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão
O algoritmo pode ser sumarizado como segue:
  Passo 1- Dobre a largura do dividendo acrescentando 0’s à esquerda e alinhe o divisor ao bit mais à esquerda do dividendo estendido
  Passo 2- Se os bits correspondentes do dividendo são maiores do que ou iguais ao divisor, subtraia o divisor dos bits do dividendo e faça o bit correspondente do quociente igual a 1. Caso contrário, mantenha os bits originais do dividendo e faça o bit do quociente igual a 0.
  Passo 3- Junte um bit adicional do dividendo ao resultado prévio e desloque o divisor à direita por uma posição.
  Passo 4- Repita os dois últimos passos até que todos os bits do dividendo sejam usados

## Slide 5: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão
O esquema do caminho de dados é mostrado abaixo

## Slide 6: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão
Inicialmente, o divisor é armazenado no registrador d e o dividendo estendido é armazenado nos registradores rh e rl
Em cada iteração, os registradores rh e rl são deslocados à esquerda de uma posição. Isto corresponde a deslocar o divisor à direita no algoritmo prévio.
Pode-se então comparar rh e d e executar a subtração se rh é maior ou igual a d.
Quando rh e rl são deslocados à esquerda, o bit mais à direita de rl torna-se disponível e pode ser usado para armazenar o bit de quociente atual.

## Slide 7: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão
Após iterar através de todos os bits do dividendo, o resultado da última subtração é armazenado em rh e se torna o resto da divisão, e todos os bits do quociente são armazenados em rl.

## Slide 8: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão
A carta ASMD do circuito de divisão é similar ao circuito de Fibonacci.
A FSMD consiste em quatro estados: idle, op, last e done.
Para fazer o código claro, os segmentos de código que realizam a comparação e a subtração foram separados.
O principal cálculo é executado no estado op, em que os bits do dividendo e do divisor são comparados e subtraídos e então deslocados à esquerda por 1 bit.
Note que o resto não deve ser deslocado na última iteração. O estado last foi criado para acomodar este requerimento especial.
O propósito do estado done é gerar um sinal de um ciclo de clock que indica que a divisão foi calculada.

## Slide 9: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão
O código é mostrado abaixo.

## Slide 10: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão

## Slide 11: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão

## Slide 12: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão

## Slide 13: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão

## Slide 14: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão

## Slide 15: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão
Circuito de teste:
  Usa 4 chaves sw (7 downto 4) para o dividendo, 4 chaves sw (3 downto 0) para o divisor
  Usa o botão btn(0) para iniciar o cálculo
  Usa o led(0) para mostrar o sinal ready
  Usa os 4 displays de 7 segmentos para mostrar o dividendo, o divisor, o quociente e o resto.
  Instancia o circuito de debounce do Cap. 06 para gerar db_tick = ‘1’ quando o sinal filtrado sobe
  Instancia o circuito de divisão com 4 bits (W = 4 e C_BIT = 3)
  Instancia o circuito de multiplexação entre os displays para mostrar o resultado

## Slide 16: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão
Código do circuito de teste

## Slide 17: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão

## Slide 18: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão
Crie um projeto novo e adicione o arquivo de teste disponível no Classroom (division_test.vhd)
Adicione o arquivo que descreve o circuito de divisão (div.vhd)
Adicione o arquivo do circuito de debounce do Capítulo 06 (debounce_all.vhd)
Adicione o arquivo do circuito de multiplexação entre os displays do Capítulo 04 (disp_hex_mux.vhd)
Inclua o arquivo de constraints xdc geral da placa Nexys A7 (Nexys4_DDR_chu.xdc) disponível no diretório chap00_constraint e comente (colocando #) os pinos que não serão utilizados
Gere o arquivo de programação e configure a FPGA na placa para testar o circuito

## Slide 19: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Circuito de divisão
Modifique os valores das 8 chaves da direita para informar os valores do dividendo e do divisor, com 4 bits cada
Aperte o botão btn(0) para iniciar a divisão
O display de 7 segmentos mostrará nos dígitos da esquerda para a direita respectivamente os valores de dividendo, divisor, quociente e resto
Lembre-se: btn(0) é btnu (up - superior)