## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Projeto 16- Contador de período
Capítulo 6- Máquinas de Estados Finitos com Datapath

## Slide 3: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período
Um contador de período mede o período de uma forma de onda periódica de entrada.
Um caminho para se construir o circuito é contar o número de ciclos de clock entre duas bordas de subida do sinal de entrada
Desde que a frequência do clock do sistema é conhecida, o período do sinal de entrada pode ser obtido
Por exemplo, se a frequência do clock do sistema é f e o número de ciclos de clock entre duas bordas de subida do sinal de entrada é N, o período do sinal de entrada é T=N*(1/f)

## Slide 4: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período
Este projeto mede o período em milissegundos.
A carta ASMD do projeto é mostrada ao lado.

## Slide 5: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período
O contador de período toma uma medida do período sempre que o sinal de start é ativado.
O projeto usa um circuito de detecção de borda de subida para gerar um tick com um ciclo de clock para indicar que o sinal de entrada subiu.
Após o start ser ativado, a FSMD se move ao estado waite para esperar a primeira borda de subida da entrada.
Ele então se move ao estado count onde a próxima borda de subida da entrada é detectada.

## Slide 6: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período
No estado count, são usados dois registradores para contar o tempo. O registrador t conta 100.000 ciclos de clock, de 0 a 99.999 e então volta a 0. Desde que o período do clock do sistema é 10ns, o registrador t gasta 1ms para circular entre os 100.000 ciclos.
O registrador p conta em termos de milissegundos. Ele é incrementado cada vez que o registrador t alcança 99.999. Quando a FSMD sai do estado count, o período da forma de onda de entrada está armazenado no registrador p e sua unidade é ms.
A FSMD ativa o sinal done-tick no estado done, como nos exemplos prévios.

## Slide 7: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período
O código seguindo a carta ASMD é mostrado a seguir.
A constante CLK_MS_COUNT é usada para limitar o contador de milissegundos. Ela pode ser substituída se uma unidade diferente de medida for desejada.

## Slide 8: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período

## Slide 9: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período

## Slide 10: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período

## Slide 11: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período

## Slide 12: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período
Circuito de teste:
Para testar este circuito sem a necessidade de usar um gerador de sinais externo, pode-se criar sinais com frequência entre 1 e 10Hz e usá-las na entrada do contador de período. Duas chaves sw(1 downto 0) podem ser usadas para escolher um entre quatro sinais
O btn(0) é usado para iniciar nova contagem
O período em ms é mostrado em hexadecimal nos 4 displays de 7 segmentos da direita.

## Slide 13: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período
O código do circuito de geração de sinais é mostrado abaixo.

## Slide 14: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período

## Slide 15: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período

## Slide 16: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período
O código do circuito de teste é mostrado abaixo.

## Slide 17: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período

## Slide 18: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período

## Slide 19: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período
Note que o valor de prd é armazenado em prd_reg entre uma estimativa e outra. O valor mostrado no display é prd_reg.

## Slide 20: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período
Crie um projeto novo e adicione o arquivo de teste disponível no Classroom (period_test.vhd)
Adicione o arquivo gerador de sinais também disponível no Classroom (signal_generator.vhd)
Adicione o arquivo que descreve o contador de períodos do Cap 06 (period_counter.vhd)
Adicione o circuito de debounce do Capítulo 06 (debounce_all.vhd)
Adicione o circuito de multiplexação entre os displays do Cap. 04 (disp_hex_mux.vhd)
Inclua uma cópia do arquivo de constraints xdc geral da placa Nexys A7 (Nexys4_DDR_chu.xdc) disponível no diretório chap00_constraint e comente (colocando #) os pinos que não serão utilizados

## Slide 21: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Contador de Período
Gere o arquivo de programação e configure a FPGA na placa para testar o circuito
Modifique os valores das chaves sw(1) e sw(0) para escolher a frequência gerada no circuito signal_generator: “00” para 1Hz (T=1000ms), “01” para 3,125Hz (T=320ms), “10” para 7,425Hz (T=134ms) e “11” para 8Hz (T=125ms).
Apertando o botão btn(0), uma nova medição do período será realizada. Os quatro displays de 7 segmentos da direita mostram em hexadecimal o valor do período em milissegundos. Lembre-se: btn(0) é btnu (up - superior)