## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Projeto 17- Frequencímetro
Capítulo 6- Máquinas de Estados Finitos com Datapath

## Slide 3: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
Um frequencímetro mede a frequência de um sinal de entrada periódico.
O modo comum de construir um frequencímetro é contar o número de pulsos de entrada em uma quantidade fixa de tempo, digamos, 1 segundo.
Embora esta aproximação seja boa para alta frequência, ela não pode ser usada para medir precisamente um sinal de baixa frequência.
Por exemplo, se a entrada é por volta de 2 Hz, a medida não pode dizer se a frequência é 2,123 Hz ou 2,567 Hz.

## Slide 4: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
Lembrando que a frequência é o inverso do período (isto é f = 1/T), um caminho alternativo para realizar a medida é medir o período do sinal e então obter o inverso para encontrar a frequência.
Este projeto usa este método para implementar um frequencímetro para aplicações em sinais com baixa frequência.

## Slide 5: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
O projeto demonstra como usar as partes previamente projetadas para construir um sistema grande.
Por simplicidade, assume-se que a frequência de entrada está entre 1 e 10Hz (isto é, o período está entre 100 e 1000 ms).
A operação deste circuito inclui três tarefas:
  1. Medir o período.
  2. Encontrar a frequência executando a operação de divisão
  3. Converter o número binário para o formato BCD.

## Slide 6: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
Pode-se usar o contador de período, o circuito de divisão e o conversor de binário para BCD para executar estas três tarefas e criar outra FSM como controle principal para sequenciar e coordenar a operação dos outros três circuitos.
A FSM de controle usa os sinais start e done_tick destes circuitos para inicializar cada tarefa e detectar o seu término.

## Slide 7: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
O diagrama de blocos está mostrado na figura abaixo

## Slide 8: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
A carta ASM da máquina principal de controle é mostrada na figura abaixo.

## Slide 9: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
O código é mostrado na listagem abaixo.

## Slide 10: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro

## Slide 11: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro

## Slide 12: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro

## Slide 13: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro

## Slide 14: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro

## Slide 15: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
Circuito de teste:
Usa o botão btn(0) para iniciar o cálculo da frequência e os quatro displays de 7 segmentos para mostrar a frequência
Um circuito que gera sinais com frequência entre 1 e 10 Hz pode ser usado para gerar o sinal de entrada. Duas chaves sw(1 downto 0) podem selecionar um entre quatro sinais possíveis.
O circuito usado no Projeto 16 descrito em (signal_generator.vhd) deve ser usado para gerar estas entradas.

## Slide 16: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
O código do circuito de teste é mostrado abaixo.

## Slide 17: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro

## Slide 18: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro

## Slide 19: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
Crie um projeto novo e adicione o arquivo de teste disponível no Classroom (low_freq_counter_test.vhd)
Adicione o arquivo gerador de sinais também disponível no Classroom (signal_generator.vhd)
Adicione o arquivo que calcula a frequência do sinal apresentado no Cap. 06 (low_freq_counter.vhd)
Adicione o arquivo que descreve o contador de períodos do Cap. 06 (period_counter.vhd)
Adicione o arquivo do circuito de debounce do Capítulo 06 (debounce_all.vhd)
Adicione o circuito de multiplexação entre os displays do Cap. 04 (disp_hex_mux.vhd)

## Slide 20: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
Adicione o arquivo que descreve o circuito de divisão (div.vhd)
Adicione o arquivo do conversor de binário para BCD do Cap. 06 (bin2bcd.vhd)
Inclua uma cópia do arquivo de constraints xdc geral da placa Nexys A7 (Nexys4_DDR_chu.xdc) disponível no diretório chap00_constraint e comente (colocando #) os pinos que não serão utilizados
Gere o arquivo de programação e configure a FPGA na placa para testar o circuito

## Slide 21: Máquinas de Estados Finitos com Datapath Frequencímetro
Modifique os valores das chaves sw(1) e sw(0) para escolher a frequência gerada no circuito signal_generator: “00” para 1Hz, “01” para 3,125Hz, “10” para 7,425Hz e “11” para 8Hz.
Apertando o botão btn(0), uma nova medição do período será realizada. Os quatro displays de 7 segmentos da direita mostram o valor da frequência em Hz com 3 casas decimais.
Lembre-se: btn(0) é btnu (up - superior)