## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Parte 2- Módulos de Entrada e Saída
Capítulo 7- UART

## Slide 3: UART Introdução
UART (Universal asynchronous receiver and transmitter ) é um circuito que envia dados paralelos através de uma linha serial
As UARTs são frequentemente usadas em conjunção com o padrão serial EIA (Electronic Industries Alliance) RS-232, que especifica as características elétricas, mecânicas, funcionais e procedurais de dois equipamentos de comunicação.
Como o nível de tensão do padrão RS-232 é diferente da tensão nos terminais de entrada e saída da FPGA, é necessário um chip conversor de tensão entre uma porta serial e os pinos da FPGA.
Este não é bem o caso da Nexys A7 que não tem conector DB9 para comunicação serial

## Slide 4: UART Serial na placa Nexys A7
A placa Nexys A7 inclui um circuito de ponte USB-UART (FTDI FT2232HQ USB-UART bridge) atachado ao conector J6 que permite usar aplicações no PC para comunicar com a placa usando os comandos de portas COM padrão do Windows
No site from http://www.ftdichip.com/ é possível obter drivers grátis para comunicação usando “Virtual Com Port” ou VCP, que convertem pacotes USB para porta serial com protocolo UART
O dado da porta serial é trocado com a FPGA usando uma porta serial de dois fios (TXD/RXD) e sinais opcionais para controle de fluxo por hardware (RTS/CTS)

## Slide 5: UART Serial na placa Nexys A7
Após os drivers serem instalados, comandos I/O podem ser usados do PC direcionados à porta COM para produzir tráfico de dados nos pinos C4 e D4 da FPGA

## Slide 6: UART Serial na placa Nexys A7
Dois LEDs de status on-board fornecem feedback visual no tráfico de dados fluindo através da porta:
  O LED de transmissão (LD20)
  E o LED de recepção (LD19)
Os nomes dos sinais que implicam direção são do ponto de vista do DTE (Data Terminal Equipment), neste caso o PC
O FT2232HQ é também usado como controlador para a comunicação USB-JTAG, mas as duas funções comportam-se de maneira inteiramente independente uma da outra
A combinação dessas duas características permite à Nexys A7 ser programada, comunicar-se via UART e ser alimentada por um comutador atachado ao mesmo cabo Micro USB

## Slide 7: UART Serial na placa Nexys A7
Note que há um fio para a transmissão TXD e outro para a recepção RXD e nenhum sinal de clock.
Diz-se que o sistema é assíncrono e Full Duplex porque é possível receber e transmitir simultaneamente

## Slide 8: UART Introdução
Um controlador UART básico inclui um receptor e um transmissor
O transmissor é essencialmente um registrador de deslocamento que carrega dados em paralelo e então desloca bit a bit “para fora” do registrador a uma taxa específica
O receptor, por sua vez, desloca o dado “para dentro” do registrador bit a bit e, então, remonta o dado.

## Slide 9: UART Introdução
A linha serial está em ‘1’ quando ela está inativa (idle).
A transmissão inicia com um bit de start que é ‘0’ e termina com bits de stop que são ‘1’.
O número de bits de dados pode ser 6, 7 ou 8.
Um bit de paridade (opcional) é usado para detecção de erro.
  Para paridade ímpar, o bit de paridade é ‘0’ quando o número de 1’s no dado é ímpar.
  Para paridade par, o bit de paridade é ‘0’ quando o número de 1’s no dado é par
O número de bits de stop pode ser 1, 1,5 ou 2

## Slide 10: UART Introdução
A transmissão com 8 bits de dados, sem paridade, com um bit de stop é mostrada na figura.
Note que o bit LSB do dado é transmitido primeiro.

## Slide 11: UART Introdução
Nenhuma informação de clock é transmitida através da linha serial
Antes de uma transmissão iniciar, o transmissor e o receptor devem concordar e combinar uma série de parâmetros, que inclui o número de bits por segundo (baud rate), o número de bits de dados e de stop, e o uso (ou não) de paridade par (ou ímpar)
As taxas de transmissão frequentemente usadas são 2400, 4800, 9600, e 19200
Este capítulo ilustra o projeto de subsistemas de recepção e transmissão
O projeto é feito para uma UART com taxa de 19200, com 8 bits de dados, com 1 stop bit e sem bit de paridade

## Slide 12: UART Procedimento de sobreamostragem
Desde que nenhuma informação de clock é obtida do sinal transmitido, o receptor deve recuperar bits de dados usando apenas os parâmetros pré-determinados.
Um esquema de sobreamostragem é usado aqui para estimar os pontos médios dos bits transmitidos e, então, recuperá-los destes pontos.
A taxa de sobreamostragem mais comumente usada é 16 vezes a taxa de transmissão, o que significa que cada bit serial e amostrado 16 vezes.

## Slide 13: UART Procedimento de sobreamostragem
Assuma que a comunicação usa N bits de dados e M bits de stop. O esquema de sobreamostragem trabalha como descrito a seguir:
  1- Espere até que o sinal de entrada se torne ‘0’, no começo do start bit e, então, inicie em zero o contador de ticks de amostragem.
  2- Quando o contador chegar a 7, o sinal de entrada alcançou o ponto médio do bit de start. Zere o contador e reinicie a contagem.
  3- Quando o contador chegar a 15, o sinal de entrada avançou um bit e está no meio do primeiro bit de dados. Recupere seu valor, desloque-o para dentro de um registrador e reinicie a contagem.
  4- Repita o passo 3 mais N-1 vezes para recuperar os bits de dados restantes.
  5- Se o bit de paridade está sendo usado, repita o passo 3 uma vez mais para obter o bit de paridade.
  6- Repita o passo 3 mais M vezes para obter os bits de stop.

## Slide 14: UART Procedimento de sobreamostragem
O esquema de sobreamostragem basicamente executa a função de um sinal de clock.
Em vez de usar a borda de subida para indicar que o sinal de entrada é válido, ele usa ticks de amostragem para estimar o ponto médio de cada bit.
Desde que o receptor não tem informação sobre o instante exato em que cada bit termina e que o outro começa, a estimativa pode estar errada por até 1/16
O dado subsequente pode estar fora do ponto médio por esta quantidade também
Este esquema de sobreamostragem é adequado apenas se a taxa de transmissão (baud rate) é uma pequena fração da frequência do clock.

## Slide 15: UART Construção do Sistema
Uma visão geral do sistema é apresentado na figura abaixo.

## Slide 16: UART Construção do Sistema
Ele consiste em cinco componentes:
  Baud rate generator: o circuito que gera os ticks de sobreamostragem
  UART receiver: o circuito executa a conversão série-paralelo obtendo o dado bit a bit via sobreamostragem
  UART transmitter: o circuito executa a conversão paralelo-série, enviando o dado bit a bit via sobreamostragem
  FIFO de transmissão e FIFO de recepção: são circuitos de interface que fornecem buffer e sinais de status entre o receptor e o transmissor da UART e o sistema que usa a UART
Os FIFO buffers são necessários porque a taxa de processamento dedados de uma UART é muito mais lento do que a frequência do clock da FPGA onde está o sistema que utiliza a UART
O buffer permite o sistema processar os dados em rajada (burst)
Em vez de esperar a transmissão ou recepção de cada dado individualmente, o sistema pode escrever diversos bytes de uma vez ao buffer de transmissão e continuar outras tarefas.

## Slide 17: UART Sistema de verificação
Um circuito de loop-back e um PC são usados para verificar a operação da UART. O diagrama de blocos é mostrado na figura.

## Slide 18: UART Sistema de verificação
No circuito, a porta serial Micro USB da placa Nexys A7 é conectada à porta serial USB de um PC.
Dentro do PC deve ser usado um software que realiza comunicação serial como o Minicom (para Linux) ou o realterm (para o Windows) para se comunicar via “Virtual Com Port”
Quando um caractere é enviado do PC, o dado recebido é armazenado na FIFO de 16 palavras do receptor.
Quando recuperado via porta de leitura (r_data), a palavra de dado é incrementada por 1 e, então, enviada de volta ao transmissor via porta de escrita w_data

## Slide 19: UART Sistema de verificação
O sinal do botão é passado por um circuito de debounce que produz um tick por um ciclo de clock quando o botão é pressionado.
Quando o tick é ativado ele remove uma palavra da FIFO do receptor e escreve a palavra incrementada na FIFO do transmissor.
Por exemplo, se digitarmos HAL no PC, as três palavras de dados são armazenadas na FIFO do receptor da UART.
Pode-se então pressionar o botão da placa Nexys2 três vezes. Os três caracteres sucessivos, IBM, serão transmitidos de volta e mostrados.

## Slide 20: UART Sistema de verificação
A porta r_data da UART é também conectada aos 8 LEDs da placa e seus sinais tx_full e rx_empty são conectados a duas barras horizontais do dígito mais à direita do display de 7 segmentos.

## Slide 21: UART Sistema de verificação
O código é mostrado na listagem abaixo.

## Slide 22: UART Sistema de verificação

## Slide 23: UART Sistema de verificação

## Slide 24: UART Sistema de verificação
HyperTerminal (para Windows) ou Minicom (para Linux): do lado do PC, um programa para comunicação serial deve ser usado como terminal virtual para interagir com a placa Nexys A7.
Pode-se usar também o Termite ou RealTerm para Windows
Para ser compatível com a UART deste projeto, a comunicação deve ser configurada para uma taxa de transmissão de 19.200, 8 bits de dado, 1 bit de stop, sem bit de paridade

## Slide 25: UART Sistema de verificação
Com o programa configurado no PC pode-se usá-lo para testar a comunicação com a placa Nexys A7.
Pode-se digitar algumas teclas e observar os LEDs.
Note que as palavras recebidas são armazenadas na FIFO e unicamente a primeira palavra recebida é mostrada.
Após pressionar o botão, a primeira palavra de dado será removida e a palavra incrementada será enviada de volta à porta serial USB do PC e mostrada na janela do programa.
Os status full e empty da FIFO podem ser testados para consecutivamente receber e transmitir mais do que dezesseis palavras de dados.

## Slide 26: UART Sistema de verificação
ASCII – American Standard Code for Information Interchange
  No PC, usando o HyperTerminal ou o Minicom, os caracteres são enviados em código ASCII, que tem 7 bits e consiste de 128 palavras de código, incluindo o alfabeto regular, os dígitos, os símbolos de pontuação e caracteres de controle.

## Slide 27: UART Sistema de verificação
Os caracteres ASCII
são mostrados (em
hexadecimal) na tabela
ao lado

## Slide 28: UART Sistema de verificação
Os caracteres de controle são mostrados em parênteses, como (del). Diversos destes caracteres podem introduzir ação especial quando recebidos:
  (nul): null byte, which is the all-zero pattern
  (bel): generate a bell sound, if supported
  (bs): backspace
  (ht): horizontal tab
  (nl): new line
  (vt): vertical tab
  (np): newpage
  (cr): carriage return
  (esc): escape
  (sp): space
  (del): delete, which is also the all-one pattern

## Slide 29: UART Sistema de verificação
Desde que a porta serial USB do PC é usada para comunicar com a placa em muitos experimentos e projetos, as seguintes observações ajudam a manipular e processar o código ASCII:
  Quando o primeiro dígito hexa de um código é 016 ou 116, o caractere correspondente é um caractere de controle
  Quando o primeiro dígito hexa de um código é 216 ou 316, o caractere correspondente é um dígito ou pontuação
  Quando o primeiro dígito hexa de um código é 416 ou 516, o caractere correspondente é uma letra maiúscula
  Quando o primeiro dígito hexa de um código é 616 ou 716, o caractere correspondente é uma letra minúscula
  Quando o primeiro dígito hexa de um código é 316 , o segundo dígito hexa corresponde ao dígito decimal que ele representa
  As letras maiúsculas e minúsculas diferem em apenas 1 bit e podem ser convertidas uma na outra apenas somando ou subtraindo 2016 ou invertendo o 6o bit

## Slide 30: UART Sistema de verificação
Note que o código ASCII usa unicamente 7 bits, mas uma palavra de dados é normalmente composta de 8 bits (um byte)
O PC usa uma série estendida em que o MSB é ‘1’ e os caracteres são símbolos gráficos especiais. Este código entretanto não é parte do padrão ASCII.

## Slide 31: UART Circuito de teste
Crie um novo projeto e adicione o arquivo que descreve o circuito de teste da UART (list_ch07_05_uart_test.vhd) disponibilizado no Classroom
Adicione o arquivo que descreve a UART (uart.vhd) no Cap. 11 do livro 2ª edição
Adicione o arquivo que descreve o circuito gerador de baud rate (baud_gen.vhd) no Cap. 11 do livro 2ª edição
Adicione o arquivo que descreve o circuito de recepção da UART (uart_rx.vhd) no Cap. 11 do livro 2ª edição
Adicione o arquivo que descreve o circuito de transmissão da UART (uart_tx.vhd) no Cap. 11 do livro 2ª edição

## Slide 32: UART Circuito de teste
Adicione o arquivo que descreve o circuito da FIFO (fifo.vhd) no Cap.11 do livro 2ª edição
Adicione o arquivo que descreve o circuito de controle da FIFO (fifo_ctrl.vhd) no Cap.11 do livro 2ª edição
Adicione o arquivo que descreve o circuito que descreve o arquivo de registro (reg_file.vhd) Cap.11 do livro 2ª edição
Adicione o arquivo do circuito de debounce (debounce.vhd) do Cap.06 do livro 2ª edição

## Slide 33: UART Circuito de teste
Inclua uma cópia do arquivo de constraints xdc geral da placa Nexys A7 (Nexys4_DDR_chu.xdc) disponível no diretório chap00_constraint e comente (colocando #) os pinos que não serão utilizados
Compile, gere o arquivo de programação, conecte a placa ao PC via cabo USB.
Execute o programa de comunicação (Minicom para Linux, Realterm ou similar para Windows), configurando para enviar dados de 8 bits, sem bit de paridade, com 1 stop bit e com baud rate de 19200.
Por fim, programe a FPGA e teste a comunicação.

## Slide 34: UART Circuito de teste
Configuração do programa minicom no PC
  Abra a janela de comandos e digite minicom
    O usuário normal do lab não tem permissão para executar o programa. Chame a professora que te dará senha para o novo usuário micro
  Conecte ao novo usuário micro e digite sudo minicom
  Ele pede novamente a senha do usuário micro
  E abre o programa que já está previamente configurado para se comunicar a 19.200 com 8 bits de dados, sem bit de paridade e com 1 stop bit (8N1)
  Digite Ctrl+A Z para mostrar os comandos do programa
  É preciso habilitar o Echo (digitando E)
  No ava tem um arquivo de ajuda para configuração e uso do minicom.