## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Parte 2- Módulos de Entrada e Saída
Capítulo 9- Mouse PS2

## Slide 3: Mouse PS2 Tópicos
Introdução
Protocolo do mouse PS2
  Operação básica
  Procedimento de inicialização
Circuito de verificação da comunicação com o mouse PS2
Circuito de interface do mouse PS2
  Projeto básico e código HDL
Circuito de teste

## Slide 4: Mouse PS2 Introdução
Um mouse é projetado principalmente para detectar movimento bidimensional em uma superfície.
Seu circuito interno mede a distância relativa do movimento e verifica o status dos botões.
Um mouse PS2 padrão reporta o movimento no eixo x (esquerda/direita), o movimento no eixo y (de baixo para cima), além do status dos botões da esquerda, da direita e do meio.
A quantidade de cada movimento é armazenada em um contador interno do mouse.
Quando o dado é transmitido ao host, o contador é zerado e reinicia a contagem.

## Slide 5: Mouse PS2 Introdução
O conteúdo do contador representa um inteiro de 9 bits com sinal, em que:
  no eixo x um número positivo indica movimento para a direita e número negativo indica movimento para a esquerda e
  no eixo y um número positivo indica movimento para cima enquanto um número negativo indica movimento para baixo.
Para um mouse com interface PS2, esta informação é colocada em três pacotes e enviada ao host pela porta PS2.
No modo stream, um mouse PS2 envia os pacotes continuamente em uma taxa de amostragem pré-projetada

## Slide 6: Mouse PS2 Protocolo
A relação entre as distâncias físicas é definida pelo parâmetro de resolução do mouse. O valor default de resolução é 4 incrementos por milímetro.
Quando um mouse se move continuamente, o dado é transmitido em uma taxa regular. A taxa é definida pelo parâmetro de taxa de amostragem do mouse. O valor default da taxa de amostragem é 100 amostras por segundo.
Se um mouse se move muito rápido durante o período de amostragem e excede o máximo do contador, o contador é mantido na magnitude máxima na direção apropriada e dois bits de overflow sinalizam esta situação.

## Slide 7: Mouse PS2 Protocolo
O mouse reporta o movimento e as atividades dos botões em 3 bytes, que são enviados em três pacotes PS2. O formato detalhado da informação dos 3 bytes é mostrado na tabela abaixo.

## Slide 8: Mouse PS2 Protocolo
A tabela contém a seguinte informação:
  x8, x7, ..., x0: movimento no eixo x em complemento de 2
  xV: overflow no movimento no eixo x
  y8, y7, ..., y0 : movimento no eixo y em complemento de 2
  yV: overflow no movimento no eixo y
  l: status do botão esquerdo (left), que é ‘1’ quando o botão esquerdo é pressionado
  r: status do botão direito (right), que é ‘1’ quando o botão direito é pressionado
  m: status do botão do meio (middle), que é ‘1’ quando o botão do meio é pressionado

## Slide 9: Mouse PS2 Protocolo
Durante a transmissão, o byte 1 é enviado primeiro, seguido pelo byte 2 e por último pelo byte 3
Um mouse tem diversos modos de operação.
O mais comumente usado é o modo stream, no qual o mouse envia os três pacotes quando ele detecta movimento ou atividade nos botões
Se o movimento é contínuo o dado é gerado em uma taxa pré-definida.

## Slide 10: Mouse PS2 Introdução
A comunicação da porta PS2 é bidirecional e o host pode enviar comandos ao teclado ou ao mouse para configurar certos parâmetros.
No caso do teclado, esta funcionalidade é raramente necessária e por isso, apesar de apresentar a comunicação nas duas direções, o projeto do Capítulo 8 considerou a comunicação apenas em uma direção, do teclado para a FPGA (host).
Entretanto, o mouse é configurado para estar em um modo inativo (idle) após a energização (power-up) e neste modo ele não envia nenhum dado.

## Slide 11: Mouse PS2 Introdução
O host deve primeiro enviar um comando ao mouse para inicializá-lo e habilitar o modo stream
Consequentemente, a comunicação bidirecional da porta PS2 é necessária para a interface do mouse PS2 e deve-se utilizar o subsistema de transmissão, ou seja, comunicação da FPGA (host) para o mouse.
Este capítulo fornece um resumo do protocolo do mouse PS2, utilizando os módulos de transmissão e recepção apresentados no Capítulo 8.

## Slide 12: Mouse PS2 Procedimento de inicialização do mouse
Como dito anteriormente, a operação de um mouse é mais complexa do que a de um teclado. Ele tem diferentes modos de operação. O mais comumente usado é o modo stream, em que o mouse envia o os três pacotes de dados quando ele detecta movimento ou atividade nos botões.
Se o movimento é contínuo, o dado é gerado na taxa de amostragem designada
Durante a operação, um host pode enviar comandos ao mouse para modificar os valores default de vários parâmetros e mudar o modo de operação. Além disto, um mouse pode gerar um status e enviar um byte de acknowledgment.
Neste projeto, os valores default são adequados, assim a única tarefa é colocar o mouse no modo stream.

## Slide 13: Mouse PS2 Procedimento de inicialização do mouse
A sequência básica de interação entre um mouse PS2 e a FPGA consiste do seguinte:
  Na energização (power-on), o mouse executa um autoteste. Ele envia ao host o byte AA que indica que ele passou o teste e então envia o byte 00 que é o id padrão de um mouse PS2.
  A FPGA (host) envia o comando F4 para habilitar o modo stream.
  O mouse responderá com FE para a aceitar o comando (acknowledge)
  O mouse entra ao modo stream e envia pacotes de dados normalmente.

## Slide 14: Mouse PS2 Procedimento de inicialização do mouse
Se o mouse está plugado na placa Nexys2 em avanço, ele executa o teste inicial quando a placa é ligada e envia os dados AA e 00 imediatamente.
A FPGA não está configurada neste ponto e não receberá este dado. Consequentemente, pode-se ignorar as mensagens do passo 1
Um circuito de interface do mouse precisa unicamente enviar o comando F4, verificar o recebimento do sinal de acknowledge FE, e entrar ao modo de operação normal em que três pacotes são enviados pelo mouse em sequência.

## Slide 15: Mouse PS2 Procedimento de inicialização do mouse
Pode-se forçar o mouse a retornar ao estado inicial enviando um comando de reset:
  A FPGA (host) envia o comando FF, para reiniciar o mouse. O mouse irá responder com FE, o byte de acknowledge mostrando que ele aceita o comando.
  O mouse realiza o teste interno e então envia AA e 00. O modo stream será desabilitado neste processo.
Novos mouses adicionam mais funcionalidades como scroll e botões adicionais e consequentemente enviam mais informações.
Bytes adicionais são agregados aos 3 bytes originais para acomodar estas novas características.

## Slide 16: Mouse PS2 Circuito monitor da comunicação PS2
Circuito de verificação: O diagrama de blocos é mostrado na figura abaixo.

## Slide 17: Mouse PS2 Circuito monitor da comunicação PS2
Este é um circuito de teste, criado para verificar e monitorar a operação da interface bidirecional da comunicação PS2 com o mouse.
Neste circuito o dado nas chaves sw pode ser enviado ao mouse PS2 cada vez que o botão btn(0) é pressionado.
A resposta do mouse PS2 é recebida pela FPGA e disponibilizada para a FSM que converte cada hexadecimal na mensagem para ASCII e escreve na FIFO de transmissão da UART, que envia esse dado ao programa no PC

## Slide 18: Mouse PS2 Circuito monitor da comunicação PS2
O código do circuito monitor é mostrado abaixo.

## Slide 19: Mouse PS2 Circuito monitor da comunicação PS2

## Slide 20: Mouse PS2 Circuito monitor da comunicação PS2

## Slide 21: Mouse PS2 Circuito monitor da comunicação PS2

## Slide 22: Mouse PS2 Circuito monitor da comunicação PS2

## Slide 23: Mouse PS2 Circuito monitor da comunicação PS2

## Slide 24: Mouse PS2 Circuito de teste do mouse
Crie um novo projeto e adicione o arquivo que descreve o circuito monitor da interface bidirecional PS2 (ps2_mon.vhd) disponível no Classroom
Adicione o arquivo que descreve a interface PS2 bidirecional (ps2_rxtx.vhd) disponível no classroom
Adicione o arquivo que descreve o circuito de transmissão PS2 (ps2tx.vhd) no Cap.17 do livro 2a edição
Adicione o arquivo que descreve o circuito de recepção PS2 do (ps2rx.vhd) no Cap.17 do livro 2a edição
Adicione o arquivo de debounce (debounce_all.vhd) do Cap.06 do livro 2ª edição
Adicione o arquivo que descreve a UART (uart.vhd) do Cap.11 do livro 2a edição

## Slide 25: Mouse PS2 Circuito de teste do mouse
Adicione o arquivo que implementa o circuito baud generator (baud_gen.vhd) do Cap.11 do livro 2a edição
Adicione o arquivo que descreve o circuito da FIFO (fifo.vhd) no Cap.11 do livro 2ª edição
Adicione o arquivo que descreve o circuito de controle da FIFO (fifo_ctrl.vhd) no Cap.11 do livro 2ª edição
Adicione o arquivo que descreve o circuito que descreve o arquivo de registro (reg_file.vhd) Cap.11 do livro 2ª edição

## Slide 26: Mouse PS2 Circuito de teste do mouse
Inclua uma cópia do arquivo de constraints xdc geral da placa Nexys A7 (Nexys4_DDR_chu.xdc) disponível no diretório chap00_constraint e comente (colocando #) os pinos que não serão utilizados
Compile, gere o arquivo de programação, conecte a placa ao PC com o cabo conectado na porta Micro USB.
Execute o programa de comunicação (Minicom para Linux, Realterm ou similar para Windows), configurando para enviar dados de 8 bits, sem bit de paridade, com 1 stop bit e com baud rate de 19200.
Configure a FPGA na placa Nexys A7 com o mouse USB conectado à porta USB A.

## Slide 27: Mouse PS2 Circuito de teste do mouse
Escolha nas 8 chaves sw da direita o comando a ser enviado para o mouse.
Enviando FF força o mouse a reiniciar e fazer o autoteste. Observe a resposta dada pelo mouse no programa de comunicação serial executando no PC que deve ser o byte de acknowledge (FA) seguido do resultado do autoteste (AA 00)
Enviando F4 coloca o mouse no modo stream. Observe que o mouse envia o byte de acknowledge. Movendo o mouse pode-se ver as sequências de bytes enviadas pelo mouse. Clicando nos botões (sem mover o mouse) pode-se ver a mudança no byte de status com os bytes de deslocamento em 00