## Slide 1: Física Experimental 2022/01
Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Exatas - CCE
Departamento de Física - DFIS

## Slide 2: Normas de Segurança no Laboratório
Respeitar o regulamento e as normas de segurança garantem o bem estar de todos no ambiente além de zelar pela preservação do mesmo.

## Slide 3: Normas de Segurança no Laboratório
Todos os estudantes devem utilizar sapatos fechados;
Guarde seus pertences no local adequado;
Manter os cabelos longos sempre presos;
Não se alimente nem jogue restos de alimentos nas lixeiras do laboratório;
Antes de iniciar um experimento, leia cuidadosamente as instruções sobre a bancada e no roteiro;
Não ligue nem desligue nenhum equipamento se autorização do professor ou monitor;
Tenha cuidado ao manusear utensílios de vidro;
Cuidado ao executar experimentos que envolvam projéteis; Não distender em excesso molas;
Se a montagem não funcionar, revise os procedimentos experimentais e consulte o professor/monitor;
Antes de ligar os ebulidores certifique-se de que eles estejam imersos em água. E ao término do uso desligue-os antes de retirá-los da água.
 A falta de atenção e seriedade pode comprometer a saúde do operador e seus colegas, também pode causar danos no patrimônio público da universidade.

## Slide 4: Normas de Segurança no Laboratório
Quem não respeitar alguma das normas de segurança será punido. As penalidades são desde a PERDA DE PONTOS à SUSPENSÃO/EXCLUSÃO da disciplina;
Todos os experimentos são seguros desde que sejam executados com segurança;
Cuidado ao deformar a mola nos experimentos “massa/mola”. Deformações em excesso podem resultar no DISPARO de massas causando acidentes;
Após executar experimentos que envolvam AQUECIMENTO não toque nos equipamento da bancada antes de verificar a temperatura da mesma;
Antes de executar algum experimento que envolva equilibrar corpos em hastes metálicas, como por exemplo pêndulo simples e massa/mola, verifique se os equipamentos estão devidamente presos sobre a bancada;
Os alunos devem entregar a bancada LIMPA e ORGANIZADA; O grupo que deixar a bancada suja e desorganizada perderá ponto.
“A postura do estudante dentro do laboratório é seu reflexo profissional no ambiente de trabalho”

## Slide 5: Cuidado!
Mangueira extremamente FRÁGIL, cuidado ao manusear. Evitem esbarrar!
Os carrinhos só devem ser movidos com o trilho de Ar funcionando. NÃO ARRASTEM sobre o trilho, isto irá danificar o trilho.

## Slide 6: Apresentação do Curso
  A metrologia diz respeito aos processos e procedimentos de medição em quaisquer atividades profissionais.
  Aborda o controle de qualidade dos produtos e insumos industriais, a condução de pesquisa básica, a produção de novas tecnologias, o desenvolvimento e a calibração de padrões de medida.
  A confiabilidade de uma medida é resultado de diretrizes internacionais amplamente aceitas para expressar e avaliar a os resultados de uma medição.

## Slide 7: Apresentação do Curso
O laboratório  oportunidade de validar as teorias físicas de uma maneira quantitativa em um experimento real.
A experiência as limitações situações reais.
Minimizar os erros. Realizar medidas experimentais cuidadosas.
Aprender a escrever relatórios

## Slide 8: Cronograma
ABRIL |  |  |  |  |  | 
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | Conteúdo
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Apresentação do curso; Forma de avaliação; Grandezas físicas; Unidades;
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Apresentação do curso; Forma de avaliação; Grandezas físicas; Unidades;
MAIO |  |  |  |  |  | 
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | Conteúdo
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Incertezas (Tipo A e Tipo B); Propagação de incerteza;
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tabelas, Gráficos; Regressão Linear; Como Redigir um Relatório;
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Experimento A0: Dimensão Fractal;
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Experimento A0: Dimensão Fractal, discussão gráficos
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1a AVALIAÇÃO

## Slide 9: Cronograma
JUNHO |  |  |  |  |  | 
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | Conteúdo
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1a AVALIAÇÃO
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Experimento A1: Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV);
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Entrega de Relatórios; Revisão dos conceitos de cinemática e discussão dos relatórios;
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Experimento A2: Lançamento de Projétil;
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | Experimento A3: Segunda Lei de Newton;
JULHO |  |  |  |  |  | 
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | Conteúdo
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | Experimento A3: Segunda Lei de Newton;
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Experimento A5: Colisões;
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Entrega de Relatório; e discussão dos relatórios;
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2a AVALIAÇÃO
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Experimento A6: Prop. Elásticas, Lei de Hooke e Associação de Molas;

## Slide 10: Cronograma
AGOSTO |  |  |  |  |  | 
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | Conteúdo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Experimento A7: Momento de Inércia e Dinâmica de Rotação;
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Entrega de Relatório; e discussão dos relatórios;
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3a AVALIAÇÃO
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Provas Finais;
Condições para aprovação:
Se 0 Pontos  Aluno aprovado e Dispensado da Prova Final;
Se Pontos  O aluno que tiver frequência pelo menos 75% de frequência terá o direito de fazer a Prova Final (PF);
  Então: Pontos  Aluno Aprovado
  Senão:Pontos  Aluno Reprovado

## Slide 11: Apresentação do Curso
Distribuição de Notas |  |  | 
Atividade | Pontuação | Diário de Classe | 
Atividade | Pontuação | Nota | Peso
Relatório | 0,5 | 10 | 5
Relatório | 0,5 | 10 | 5
Relatório | 0,6 | 10 | 6
Relatório | 0,6 | 10 | 6
Relatório | 0,6 | 10 | 6
Relatório | 0,6 | 10 | 6
Relatório | 0,6 | 10 | 6
1ª Avaliação | 1,5 | 10 | 15
2ª Avaliação | 2,0 | 10 | 20
3ª Avaliação | 2,5 | 10 | 25
Distribuição de Notas |  |  | 
Atividade | Pontuação | Diário de Classe | 
Atividade | Pontuação | Nota | Peso
 | 0,5 | 10 | 5
 | 0,5 | 10 | 5
 | 0,6 | 10 | 6
 | 0,6 | 10 | 6
 | 0,6 | 10 | 6
 | 0,6 | 10 | 6
 | 0,6 | 10 | 6
1ª Avaliação | 1,5 | 10 | 15
2ª Avaliação | 2,0 | 10 | 20
3ª Avaliação | 2,5 | 10 | 25

## Slide 12: Informações Gerais
NÃO será permitido, em hipótese nenhuma, o uso de calculadoras programáveis (tipo HP ou similares) e celulares, em provas e testes. Entretanto, recomenda-se a utilização de uma calculadora científica comum.
Praticamente em todas as aulas ocorrem avaliações; A reposição destas aulas SOMENTE OCORRERÁ MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. A aula de reposição deverá ser agendada com o professor de acordo com a disponibilidade deste;
Os relatórios das experiências (1 relatório por grupo) deverão ser apresentados na aula seguinte daquela da realização da experiência, sem prorrogação.
As questões nos roteiros devem ser entregadas antes da execução do Experimento. Esta atividade é INDIVIDUAL. O aluno que não entregar esta atividade não poderá fazer o experimento e não terá direito a reposição.

## Slide 13: Grandezas Físicas e Padrões de Medidas
Diversas vezes, em nosso cotidiano, nos deparamos com grandezas físicas.
A UFES é próxima da praia? Qual a distância?
Você chega rápido na universidade? Quanto tempo?
A panela está quente? Qual a temperatura dela?
Este objeto que você está carregando é pesado? Qual a massa dele?

## Slide 14: Grandezas Físicas
Grandezas Físicas
Descrevem de forma qualitativa e quantitativa as propriedades de um corpo ou fenômeno físico.
As grandezas físicas possuem dimensões OU não (adimensionais)
As grandezas físicas são diretas OU indiretas
Descrição Quantitativa
Fazer uma medida significa atribuir valores a grandeza física específica, de modo a poder gerar uma comparação com outra quantidade da mesma grandeza.
MEDIR
INTERAGIR
Medições Diretas obtidas com equipamentos de medidas calibrados ou não!
Medições Indiretas obtidas a partir das medições das grandezas físicas diretas e ou indiretas!
Precisamos definir um Padrão!

## Slide 15: Grandezas Físicas, Padrões e Unidades
1586, o físico belga Simon Stevin “A introdução universal da cunhagem, medidas e pesos decimais seria meramente uma questão de tempo”.
Em 1668, John Wilkins, foi o primeiro a propor a ideia de um sistema métrico.
Em 1670, Gabriel Mouton, um abade e cientista francês, propôs um sistema decimal de medida baseado na circunferência da Terra. Sua sugestão era uma unidade, milliare, que foi definida como um minuto de arco ao longo de um meridiano. Ele sugeriu, então, um sistema de sub-unidades, dividindo-se sucessivamente por fatores de dez na centúria, decúria, vírga, vírgula, décima, centésima e milésima.

## Slide 16: Grandezas Físicas, Padrões e Unidades
Em 1799, a primeira etapa da padronização das medidas do sistema métrico foi o estabelecimento, dos padrões do cilindro de platina para o quilograma e da barra de platina para o metro. O quilograma-padrão foi feito com a massa de um litro de água a 4ºC. Já o metro-padrão foi construído com o comprimento da décima milionésima parte (1/10 000 000) da distância entre o polo norte e o equador.
Karl Friedrich Gauss (1777-1855), físico alemão, passou a promover o sistema usando não o metro e o quilograma como padrões, mas o cm e a grama.
MKS
CGS

## Slide 17: Grandezas Físicas, Padrões e Unidades
Em 20 de maio de 1875 um tratado internacional conhecido como Convention du Mètre (Convenção do Metro), foi assinado por 17 Estados. Este tratado estabeleceu as seguintes organizações para conduzir as atividades internacionais em matéria de um sistema uniforme de medidas:
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), um laboratório permanente e centro mundial da metrologia científica, as atividades que incluem o estabelecimento de normas de base e as escalas das quantidades de capital físico e manutenção dos padrões protótipo internacional.
Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM), uma conferência intergovernamental de delegados oficiais dos países membros e da autoridade suprema para todas as ações;
Comité International des Poids et Mesures (CIPM), composta por cientistas e metrologistas, que prepara e executa as decisões da CGPM e é responsável pela supervisão do Bureau Internacional de Pesos e Medidas;

## Slide 18: Grandezas Físicas, Padrões e Unidades
Com o desenvolvimento do eletromagnetismo, durante o século XIX, surgiu a necessidade de uma unidade-padrão para corrente elétrica, o Ampère. Giovanni Giorgi (1871-1950) físico italiano, mostrou que as unidades MKS, e não as CGS, eram ideais para a utilização nas equações de eletromagnetismo.
Em 1960 esse conjunto de seis unidades passou a ser chamado Sistema Internacional de Unidades, SI. Em 1971 o mol, unidade que define quantidade de substância, também passou a fazer parte do time do SI.
Apesar do uso do chamado sistema MKSA (o novo A vem do Ampère) já ser comum no meio científico, apenas em 1946 o Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), o aprovou como padrão.
Oito anos depois, foram admitidas no MKSA mais duas unidades: o Kelvin como padrão de temperaturas e a candela como medida de intensidade luminosa.

## Slide 19: Sistema Internacional de Unidades - SI
Unidades de base do SI
Grandeza | Unidades SI | 
 | Nome | Símbolos
Comprimento | Metro | m
Massa | Quilograma | kg
Tempo | Segundo | s
Quantidade de Substância | mol | mol
Temperatura Termodinâmica | Kelvin | K
Corrente Elétrica | Ampère | A
Intensidade Luminosa | Candela | cd

## Slide 20: Sistema Internacional de Unidades - SI
É essencial ter um Sistema Internacional de Unidades (SI) uniforme e globalmente acessível para o comércio internacional, indústria de alta tecnologia, saúde e segurança, proteção ambiental, estudos de mudança do clima, e a ciência básica que sustenta todas essas áreas.
2018
As unidades do SI devem ser estáveis ​​a longo prazo, auto-consistentes e praticamente exequíveis, com base na descrição teórica atual da natureza, no mais alto nível.
Decidem definir o SI a partir de um um conjunto de sete constantes, escolhidas a partir das constantes fundamentais da física e outras constantes da natureza, das quais se deduzem as definições das sete unidades básicas,

## Slide 21: Sistema Internacional de Unidades - SI
A frequência da transição hiperfina do estado fundamental do átomo de não perturbado, , é igual a ;
2018 – Sete Constantes
A velocidade da luz no vácuo, , é igual a ;
A constante de Planck, , é igual a ,
A carga elementar, , é
A constante de Boltzmann, , é igual a
A constante de Avogadro, , é
A eficiência luminosa de uma radiação monocromática de frequência ,
, é igual a

## Slide 22: O Padrão de Tempo
O segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do átomo de
NIST-F1: Relógio atômico de césio capaz de trabalhar 60 milhões de anos sem adiantar ou atrasar um segundo sequer.
http://www.nist.gov/pml/div688/grp50/primary-frequency-standards.cfm
O segundo era definido como 1/31.556.925,9747 do tempo que levou a Terra a girar em torno do Sol a partir das 12 horas do dia 4 de janeiro de 1900.
Definição atual

## Slide 23: O Padrão de Comprimento
O metro é a distância percorrida pela luz no vácuo, durante o intervalo de tempo de do segundo
Barra metálica de platina-irídio
http://www.bipm.org/fr/si/base_units/metre.html
Padrão moderno do Metro
Laser de hélio-neon estabilizado por vapor de iodo
O comprimento da décima
milionésima parte
() da distância entre o polo norte e o equador

## Slide 24: O Padrão de Massa
http://www.bipm.org/fr/si/base_units/kilogram.html
O Quilograma Padrão
O quilograma era definido por um cilindro de platina iridiada feito com a massa de um litro de água a 4ºC.
O quilograma é definido tomando-se o valor numérico fixo da constante de Planck:
.
Definição atual
, sendo o metro e o segundo definido de acordo com e .

## Slide 25: Os Outros Padrões
O Ampere, A, é definido a partir da carga elementar 
A Candela, cd, é definido tomando-se o valor numérico da eficiência luminosa de uma radiação monocromática de frequência ,  .
O Kelvin, K, é definido tomando-se o valor numérico fixo da constante de Boltzmann, 
O Mol, mol, é definido como contém exatamente o número de Avogadro de entidades elementares.

## Slide 26: Grandezas Físicas Diretas
Sete grandezas físicas fundamentais (Grandezas Diretas):
Grandeza Física | Dimensão | Símbolo
Comprimento |  | 
Comprimento |  | 
Massa |  | 
Massa |  | 
Tempo |  | 
Tempo |  | 
Corrente elétrica |  | 
Corrente elétrica |  | 
Temperatura termodinâmica |  | 
Temperatura termodinâmica |  | 
Quantidade de substância |  | 
Quantidade de substância |  | 
Intensidade luminosa |  | 
Intensidade luminosa |  | 

## Slide 27: Grandezas Físicas e Padrões de Medidas
Análise Dimensional
Toda grandeza física pode ser expressa, matematicamente, em função de outras grandezas físicas, através da chamada Equação Dimensional. Sendo assim, uma dada grandeza (X) que depende da massa, do comprimento e do tempo, tem sua equação dimensional escrita da seguinte forma:
onde , , representam as dimensões das grandezas físicas fundamentais massa, comprimento e tempo, respectivamente.

## Slide 28: Grandezas Físicas e Padrões de Medidas
Exemplo 01: Dimensional da grandeza física indireta velocidade (V).
Exemplo 02: Digamos que você se lembra mais ou menos de uma fórmula que representa o movimento de um corpo sob ação de uma aceleração constante:
Todavia, você não tem certeza sobre os valores das constantes , , e da expressão que escreveu. O que fazer？
Análise Dimensional

## Slide 29: Grandezas Físicas e Padrões de Medidas
]
Então, da análise dimensional, temos, e
e são adimensionais, ou seja, unitários em dimensão!
Análise Dimensional

## Slide 30: Grandezas Físicas e Padrões de Medidas
Análise Dimensional
Análise Dimensional

## Slide 31: Padrões de Medidas das Grandezas
O sistema de unidades usado cientificamente é o Sistema Internacional ().
É fundamental definir um padrão  definir uma unidade da grandeza.
A escolha de padrões de grandezas determina o sistema de unidades de todas as grandezas usadas em Física.
Hoje, existem basicamente dois sistemas de medidas mais usados:
MKS – M = metro (m), K = kilograma (kg) e S = segundo (s)
CGS – C = centrímetro (cm), G = grama (g) e S = segundo (s)
Grandezas Físicas
Descrevem de forma qualitativa e quantitativa as propriedades de um corpo ou fenômeno físico.

## Slide 32: Grandezas Físicas e Padrões de Medidas
Algumas grandezas físicas indiretas (ou derivadas) obtidas das sete unidades fundamentais no SI.
Grandeza | Dimensão | Unidade
Velocidade |  | 
Aceleração |  | 
Força |  | 
Trabalho |  | 
Potência |  | 
Densidade |  | 
Grandeza | Dimensão | Unidade

## Slide 33: Grandezas Físicas e Padrões de Medidas
Unidades mecânicas MKS |  |  |  | 
Grandeza | Unidade | Símbolos | CGS | SI
Comprimento | metro |  |  | 
Massa | quilograma |  |  | 
Tempo | segundo |  |  | 
Força | Newton |  |  | 
Energia | Joule |  |  | 
Potência | Watt |  |  | 
Pressão | Pascal |  |  | 
Unidades mecânicas MKS |  |  |  | 
Grandeza | Unidade | Símbolos | CGS | SI
Comprimento | metro |  |  | 
Massa | quilograma |  |  | 
Tempo | segundo |  |  | 
Força | Newton |  |  | 
Energia | Joule |  |  | 
Potência | Watt |  |  | 
Pressão | Pascal |  |  | 
Sistema de conversão MKS (SI) para CSG

## Slide 34: GRANDEZAS FÍSICAS
Exemplos: densidade, pressão, área, comprimento, massa, tempo, energia, potência, temperatura, resistência;
Grandezas escalares
Módulo (valor numérico) e unidade;
Grandezas vetoriais
Módulo, unidade, direção e sentido
Exemplos: velocidade, aceleração, força, quantidade de movimento, torque, campo elétrico, campo magnético

## Slide 35: Ordem de grandeza das quantidades
Prefixos dos múltiplos e submúltiplos mais comuns
Múltiplo | Prefixo | Símbolo
 | tera | 
 | giga | 
 | mega | 
 | kilo | 
 | hecto | 
 | deca | 
 | deci | 
 | centi | 
 | mili | 
 | micro | 
 | nano | 
 | pico | 
Múltiplo | Prefixo | Símbolo
 | tera | 
 | giga | 
 | mega | 
 | kilo | 
 | hecto | 
 | deca | 
 | deci | 
 | centi | 
 | mili | 
 | micro | 
 | nano | 
 | pico | 
Próton | ,
Átomo | 
Vírus | ,
Gota de chuva | 
Período da radiação da luz visível | 
Terra | ,
Sol | ,
Via-Láctea | ,
Universo Visível | , ,
Próton | 
Átomo | 
Vírus | 
Gota de chuva | 
Período da radiação da luz visível | 
Terra | 
Sol | 
Via-Láctea | 
Universo Visível | 
Curiosidades:
OBS: Os resultados serão sempre dados em notação científica (potência de 10), pois nos dá a ordem de grandeza da medida de uma grandeza física!

## Slide 36: Ordem de Grandeza
Escala de Massas (kg)
Elétron
Átomo de H
Bactéria
Mosquito
Sapo
Homem
Everest
Lua , Terra
Sol

## Slide 37: Ordem de Grandeza
Escala de Tempo (s)
Periodo de bombeamento do coração
Colisão nuclear
Periodo de vibração do cristal
Duração de uma aula
Vida estudantil
Idade de Terra
Idade do Universo

## Slide 38: Algarismos Significativos
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
mm
Instrumento de Medida | Comprimento da barra | Quantidade de algarismos significativos obtidos
1,1 dm
11,3 cm
112,4 mm
régua decimetrada
régua centimetrada
régua milimetrada
2
3
4
dm
cm
mm
0
1
dm
cm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Suposição... “chute”: depende do olho do medidor.
Exemplo ilustrativo
Grandeza física direta: Medida e Precisão

## Slide 39: Algarismos Significativos
Algarismos significativos: são aqueles que usamos para representar uma dada medida direta ou indireta, com um e somente um algarismo avaliado.
Limitações
A medida de uma grandeza física
Sempre aproximada
Exemplo 03: Ao afirmarmos que o resultado de uma medida é , afirmamos que os algarismos e são definidos pela escala do equipamento (medida direta) e o algarismo é duvidoso, pois veio de uma avaliação (toda medida tem algarismo avaliado!).
Toda grandeza deve ter somente um único algarismo duvidoso!

## Slide 40: Algarismos Significativos
Valor da medida em metros | Número de significativos
Exercício de fixação
57,896
5,79 x 101
5,7896321 x 101
0,6 x 102
5
3
8
1
E se o valor da última medida fosse convertido em milímetros?

## Slide 41: Algarismos Significativos
E se o valor da última medida fosse convertido em milímetros?
Valor da medida | Número de significativos
Exercício de fixação
0,6 x 102 metros
1
0,6 x 105 milímetros
1 (consistente)
6 x 104 milímetros
1 (consistente)
600 x 102 milímetros
3 (inconsistente com o número de algarismos significativos da medida original)

## Slide 42: Algarismos Significativos
Não é algarismo significativo o zero à esquerda do primeiro algarismo significativo diferente de zero.
Zero à direita de algarismo significativo é significativo!
Regra de arredondamento  Quando o último algarismo depois dos significativos for menor que 5, abandonamos (deixamos o algarismo inalterado). Por outro lado, se o algarismo posterior for maior ou igual que 5, acrescentamos uma unidade ao significativo anterior que estamos parado sobre ele para fazer análise.



## Slide 43: Algarismos Significativos
Qual o tamanho deste besouro?
Alternativas:
a) Entre 0 e 1 cm
b) Entre 1 e 2 cm
c) Entre 1,5 e 1,6 cm
d) Entre 1,54 e 1,56 cm
e) Entre 1,546 e 1,547 cm
O resultado deve conter todos os dígitos corretos mais um duvidoso.
O tamanho do besouro encontra-se entre 1,5 e 1,6!
Temos certeza que o besouro tem pelo menos 1,5 cm (dígitos corretos)
É preciso expressar mais um algarismo duvidoso!
Processo de medida: menor divisão da escala do equipamento!
Fonte: http://efisica.if.usp.br/mecanica/universitario/incertezas/algarismos/

## Slide 44: Algarismos Significativos
2 - Quais são os volumes dos líquidos e quantos significativos?
1 - Qual a primeira pergunta a ser feita antes de iniciar a medida com um equipamento?

## Slide 45: Algarismos Significativos
  Soma e subtração: O resultado tem que ter apenas um algarismo duvidoso, definido pelo de maior ordem da operação!.
  Produto e divisão: O resultado deve ser fornecido com o mesmo número de algarismos significativos do fator que tiver o menor número de algarismos significativos.
Algarismos significativos: em medidas com incerteza (1s na incerteza se for resultado final ou grandeza direta sempre!)
Operações Matemáticas com grandezas físicas  um único algarismo duvidoso;

## Slide 46: Algarismos Significativos
(Grandezas expressas em diferentes sistemas de unidades)
Conversão de unidades
Ao realizar uma transformação de unidades para uma determinada grandeza física, o resultado final deve possuir o mesmo número de algarismos significativos da expressão original;
É fundamental que as respostas sejam dadas em potências de dez (notação científica);
Exemplo:

## Slide 47: Algarismos Significativos
  Radiciação, potenciação, logaritmação, etc: O resultado deve tem o mesmo número de algarismo significativos da grandeza operada.
  Medidas indiretas: Deve-se manter o número de algarismos significativos da medida!
Operações Matemáticas  um único algarismo duvidoso;

## Slide 48: Algarismos Significativos
Exemplo 05: Pêndulo simples  Cálculo da aceleração da gravidade
Período:
Comprimento do fio:

## Slide 49: Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia básica
Tipler, P.A.; Mosca, G.; Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica, vol.1, 6.Ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. (Seções 1.1-1.5)
Bibliografia complementar
Halliday, D.; Resnick, R.; WALKER, J.; Fundamentos de Física. vol. 1, 8.Ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. (Seções 1.1-1.7)
Serway R.A.; Jewett, Jr. J.W.; Princípios de Física: Mecânica Clássica, 1.Ed., São Paulo: Cengage Learning, 2001. (Seções 1.3-1.6)