## Slide 1: Processamento de Petróleo e Gás Natural
DET06282

## Slide 2: Conteúdo Programático
Termodinâmica aplicada
Balanço de material
Processo de vaporização e equilíbrio flash
Processos e equipamentos de tranferência de calor

## Slide 3: Referências Bibliográficas
Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química
  Smith, Van Ness e Abbott, 7ª Ed.
Distillation Design
  Henry Z. Kister, 1992
Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa
  Incropera, DeWitt, Bergman, Lavine – 6ª Ed.
Equilibrium Stage Separation Operations in Chemical Engineering
  Ernest J. Henley
  J.D. Seader

## Slide 4: Termodinâmica Aplicada
Equilíbrio de fases
Vivenciamos situações no dia a dia em que observamos a transferência de massa entre uma fase e outra. Isto só acontece porque, quando duas fases são colocadas em contato, elas tendem a trocar seus componentes até que a composição de cada fase atinja um valor constante.
Estado de equilíbrio.

## Slide 5: Características
A composição de equilíbrio de cada fase pode ser muito diferente:
  Separação por extração, destilação e outras operações de contato de fases.
As composições de equilíbrio dependem de variáveis como, temperatura, pressão, natureza química e concentração inicial das substâncias na mistura.
A termodinâmica do equilíbrio de fases procura estabelecer relações entre essas propriedades.

## Slide 6: O problema do Equilíbrio de Fases
Sendo α e β duas fases homogêneas em equilíbrio.
Propriedades intensivas importantes no equilíbrio de fases são pressão, temperatura, densidade e composição (geralmente expressa como fração molar). Dadas algumas destas propriedades, pretende-se predizer as restantes.
Notes: Propriedades intensivas nao dependem da massa, tamanho ou forma das fases, são uniformes. Efeitos tais como campos gravitacionais, elétricos ou magnéticos, assim como efeitos de superfície são desprezados.

## Slide 7: O problema do Equilíbrio de Fases - ELV
A base termodinâmica para a solução do problema do equilíbrio líquido-vapor é dada por um critério de equilíbrio, baseado na igualdade dos potenciais químicos através das fases em equilíbrio:

## Slide 8: Tópicos
Sistema heterogeneo fechado e o equilíbrio;
Critério básico de equilíbrio;
Regra das fases;
Comportamento qualitativo - ELV

## Slide 9: Teorema de Duhem
Para qualquer sistema fechado formado inicialmente por espécies químicas com quantidades de massa especificadas, o estado de equilíbrio é completamente determinado quando são fixadas quaisquer duas variáveis independentes.

## Slide 10: ELV – Comportamento Qualitativo

## Slide 11: ELV – Comportamento Qualitativo
Figura 1: Diagrama PTxy para ELV. Fonte: Smith, Van Ness and Abbott (2007)

## Slide 13: Diagramas de Fases
Figura 2: (a) Diagrama Pxy para 3 temperaturas e (b) Diagrama Txy para 3 pressões. Fonte: Smith, Van Ness and Abbott (2007)
Notes: Linha cheia – líquido saturado – ponto de bolha
Linha tracejada – vapor saturado – ponto de orvalho

## Slide 14: Diagrama PxT
Figura 3: Diagrama PT para várias composições. (a) diagrama completo, (b) parte do diagrama. Fonte: Smith, Van Ness and Abbott (2007)
(a)
(b)

## Slide 15
Figura 4: (a) diagrama PT do etano/ n-heptano, (b) diagrama xy. Fonte: Smith, Van Ness and Abbott (2007)
(a)
(b)

## Slide 16: Diagramas Txy a T constante (30ºC)
Figura 5: Diagramas Pxy a T constante: (a) tetraidrofurano (1)/ Tetracloreto de carbono (2), (b) clorofórmio (1)/ tetraidrofurano (2). Fonte: Smith, Van Ness and Abbott (2007)
(a)
(b)

## Slide 17: Diagramas Txy a T constante (30ºC)
Figura 6: Diagramas Pxy a T constante: (c) furano (1)/ Tetracloreto de carbono (2), (d) etanol(1)/ tetraidrofurano (2). Fonte: Smith, Van Ness and Abbott (2007)
(c)
(d)

## Slide 18: Diagramas Txy a 1 atm
Figura 7: Diagramas Txy a P constante: (a) furano (1)/ Tetracloreto de carbono (2), (b) etanol(1)/ tetraidrofurano (2). Fonte: Smith, Van Ness and Abbott (2007)
(a)
(b)

## Slide 19: Diagrama Txy
Figura 8: Diagramas Txy a P constante.

## Slide 20: Modelos para Equilíbrio Líquido-Vapor: ELV
Lei de Raoult
  Fase vapor é um gás ideal
  Fase líquida é uma solução ideial – representada por espécies moleculares não tão diferentes em tamanho e quimicamente simulares
  Sendo:
  xi = fração molar da fase líquida
  yi = fração molar da fase vapor
  yi*P = pressão parcial da espécie i

## Slide 21: ELV
Normalmente, as N variáveis são especificadas fixando T ou P e as composições da fase líquida ou vapor. Por isto, a maior parte dos cálculos de equilíbrio líquido-vapor cai em uma das seguintes categorias:
a) Dados P e xi, calcular T e yi.
b) Dados T e xi, calcular P e yi.
c) Dados P e yi, calcular T e xi.
d) Dados T e yi, calcular P e xi.
Os primeiros dois casos são chamados de cálculos de ponto de bolha, enquanto os dois últimos são chamados de cálculos de ponto de orvalho.

## Slide 22: Exemplo excel
Cálculos do equilíbrio líquido-vapor

## Slide 23: Modelos para Equilíbrio Líquido-Vapor: ELV
Lei de Henry
  é aplicada para pressões pequenas o suficiente para que a fase vapor seja considerada um gás ideal, sendo expressa:

## Slide 24: Desvios da Idealidade
Representadas pelos coeficientes de atividade e fugacidade, levando a representação segundo a equação:
Sendo:

## Slide 25: Desvios da idealidade
O procedimento é representar as fugacidades da fase líquida usando o coeficiente de atividade e uma fugacidade de referência:
e as fugacidades da fase vapor usando o coeficiente de fugacidade:

## Slide 26: Critério de Equilíbrio de Fases
O critério de equilíbrio líquido-vapor (slide 7) pode ser expresso em termos de igualdade das fugacidades:
A fugacidade da fase líquida é função da temperatura T, da pressão P e das N-1 frações molares independentes na fase líquida xi; a fugacidade da fase vapor é função da temperatura T, da pressão P, e das N-1 frações molares independentes na fase vapor yi.

## Slide 27: Cálculos de Equilíbrio de Fases
Recapitulando, a maior parte dos cálculos do ELV cai em uma das seguintes categorias:
  Dados P e xi, calcular T e yi.
  Dados T e xi, calcular P e yi.
  Dados P e yi, calcular T e xi.
  Dados T e yi, calcular P e xi.

## Slide 28: Abordagens
Abordagem gamma-phi: uma equação de estado, através do coeficiente de fugacidade, é usada para predizer o comportamento e as não idealidades da fase vapor, enquanto um modelo de energia livre de Gibbs em excesso, através do coeficiente de atividade, é usado para predizer o comportamento e as não idealidades da fase líquida.
Abordagem phi-phi: uma equação de estado é usada para representar o comportamento e as não idealidades de ambas as fases em equilíbrio, através dos respectivos coeficientes de fugacidade.

## Slide 29: Abordagem gamma-phi
Os coeficientes de atividade são independentes da pressão
O volume molar da fase líquida é independente da pressão e é igual ao volume do líquido saturado Vsat (correção de Poynting)
A fugacidade de referência pode ser expressa como:
O critério de equilíbrio (slide 26) pode ser reescrito como:

## Slide 30: Abordagem phi-phi
O critério de equilíbrio é reescrito em termos de fugacidade de ambas as fases
Uma equação de estado é usada para representar o comportamento e as não idealidades de ambas as fases em equilíbrio, através dos respectivos coeficientes de fugacidade

## Slide 31: Cálculos de Equilíbrio: ponto de bolha e ponto de orvalho
Cálculo de Bolha T

## Slide 32: Cálculo da Temperatura
Quando yi não for igual à unidade, o valor admitido de T deve ser ajustado de acordo a algum esquema razoável, considerando que, se yi > 1, a temperatura admitida é muito alta, e, se yi < 1, a temperatura admitida é muito baixa. Prausnitz et al. propõem o uso de uma função Newton-Raphson para determinar o novo valor de T, aproveitando o critério de equilíbrio. Pode-se escrever:

## Slide 33: Procedimento – Cálculo da Temperatura
A condição deve ser cumprida:
o que equivale dizer F(T)=0, uma função da temperatura.
Procura-se a raiz desta função com um procedimento tipo Newton-Raphson

## Slide 34: Razão de Equilíbrio
Medida da tendência de uma espécie química se dividir preferencialmente entre fases líquida e vapor, podendo ser expressa como:

## Slide 35: Valores de K para sistemas hidrocarbonetos leves – Faixa de baixa temperatura

## Slide 36: Valores de K para sistemas hidrocarbonetos leves – Faixa de alta temperatura

## Slide 37: Emprego – Ábaco dePriester
Para uma mistura 10% molar em metano, 20% molar em etano e 70% molar em propano a 50ºF, determine:
  A pressão no ponto de orvalho
  A pressão no ponto de bolha

## Slide 38: Fluxograma Bolha P

## Slide 39: Vaporização Flash
Um outro tipo de problema em equilíbrio líquido-vapor é o chamado "flash" ou vaporização instantânea. Um flash é uma destilação num estágio simples onde uma corrente de alimentação é parcialmente vaporizada para produzir uma fase vapor mais rica nos componentes voláteis. Há dois tipos principais de flash: isotérmico e isentálpico (usualmente adiabático).

## Slide 40: Flash Isotérmico

## Slide 41: Flash Isotérmico
Flash isotérmico por Rachford-Rice (Ki independente da composição)
12
5
7

## Slide 42: Flash Isotérmico – K dependente da composição
12
5
7

## Slide 43: Flash Isentálpico

## Slide 44: Equações de Estado
Fugacidade em misturas líquidas – funções de excesso
  Considere uma mistura binária na qual as propriedades de excesso sejam tomadas em relação a uma solução ideal cujo estado de referência é o líquido puro à temperatura e pressão da mistura. Nesse caso, qualquer expressão para gE deve obedecer as condições limite:

## Slide 45: Fracionamento de Petróleo
Destilação - ELV

## Slide 46: Destilação Fracionada
As aplicações da destilação são várias, sendo a mais comum, a da separação de misturas de hidrocarbonetos em refinarias de petróleo.
Porém aplica-se em muitos outros processos industrias, seja na purificação das matérias-primas do processo seja na separação de impurezas, por exemplo dos produtos de reação.
A destilação é uma operação essencial nas indústrias:
  polímeros,
  alimentar,
  farmacêutica,
  petróleo,
  biocombustíveis (produção de bioetanol),
  dessalinização da água, etc.

## Slide 47: Processo de Destilação – Conceitos
Equipamento que promove a transferência de massa e calor entre a corrente líquida e vapor;
Líquido e vapor circulam em contracorrente, sendo o contato entre as fases realizado por meio de dispositivos internos;
Considera-se que as fases que deixam os dispositivos internos encontram-se em equilíbrio de fases.

## Slide 48: Dispositivos Internos
Os pratos internos de uma coluna de destilação podem ser:
  Sieve tray - Pratos perfurados,
  Bubble-cap – Pratos de campânulas
  Valve tray - Pratos valvulados.

## Slide 49: Tipos de Pratos

## Slide 50: Recheios

## Slide 51: Esquema Geral – Coluna de Destilação

## Slide 52: Esquema com Detalhes

## Slide 53: Seções de uma Coluna de Destilação

## Slide 54: Estágios Teóricos
Um estágio ideal de destilação deve obedecer os seguintes critérios:
  Opera em estado estacionário e deve ter um produto líquido e um produto vapor;
  Todo vapor e líquido que entram no prato estão em contato, mistura perfeita;
  O vapor que deixa o estágio está em equilíbrio com o líquido que também deixa o estágio.

## Slide 55
Notes: Representação de um estágio ideal
e (c) apenas uma fase – não é um estágio ideal de destilação
(d) e (e) são estágios ideais – produção de duas fases

## Slide 56: Esquema de um Estágio de Equilíbrio

## Slide 57: Estágio Ideal e Estágio Não-Ideal
Notes: (a) Não ideal e (b) ideal

## Slide 58
Notes: Esquerda – não ideal
Direita ideal

## Slide 59
Notes: Arranjo de intercondensador
Direita – ideal
Esquerda – não ideal

## Slide 60: Balanço de Massa – seções da coluna
Seção de retificação
Seção de Esgotamento

## Slide 61: Balanço de Massa - Global
Balanço Global

## Slide 62: Métodos Gráficos
Método de McCabe-Thiele;
Método de Ponchon-Savarit

## Slide 63: Revisando – Graus de Liberdade
Os processos de separação de petróleo são caracterizado, via de regra, por um sistema multicomponente, multifásico e multiestágios.
A resolução destes problemas exige a correta especificação de variáveis e número de equação.
Graus de liberdade = número de variáveis – número de equações

## Slide 64: Exemplo
Sistema com C componentes, uma fase e um estágio de separação.
Cada corrente estará associada a C+3 variáveis, por quê?
  C componentes
  Única fase – P=1
  Especificação de temperatura e pressão
  C+3 variáveis para cada corrente
    Composição, vazão, temperatura, pressão.

## Slide 65: Exemplo
Para um único estágio de equilíbrio
Nv= 4*(C+3) = 4C+12 (variáveis associadas a corrente)

## Slide 66: Método de McCabe-Thiele
Introdução:
  É um método baseado no balanço de massa e na relação de equilíbrio. As premissas deste método são as seguintes:
    As vazões internas de líquido e vapor são constantes ao longo da coluna;
    A unidade de destilação opera em estado permanente;
    A unidade de destilação opera a pressão constante;
    A corrente de alimentação se mistura aos fluidos do estágio de alimentação antes de qualquer separação.

## Slide 67: Método Gráfico – McCabe-Thiele
Método gráfico que correlaciona o envelope de fases e os balanços de massa e energia identificando a linha de operação da unidade e número de estágios necessários.

## Slide 68: Desenvolvimento: Balanço de Massa
n+1
n-1
Global
(2)

## Slide 69: Balanço de Massa
(7)
Da equação (4) escreve-se a equação da reta para a seção de retificação

## Slide 70: Seção de Esgotamento
Para determinação de é necessária a definição da linha de alimentação.

## Slide 71: Região de Alimentação
Digite a equação aqui.Carga térmica da alimentação (q)
Balanço de energia
(14)
Rearranjando as equações de balanço

## Slide 72: Análise da Linha de Alimentação

## Slide 73: Exercício 1
Uma alimentação de vazão de 100 kg-mol/h contendo 30% em mol de n-hexano e 70% em mol de n-octano é destilada em uma coluna consistindo de um refervedor parcial, um prato teórico, e um condensador parcial, todos operando a pressão de 1 atm (101.3 kPa). A alimentação líquida está em seu ponto de bolha, é alimentada no refervedor, do qual produto líquido é constantemente retirado. O refluxo em ponto de bolha retorna ao prato. O vapor destilado possui 80% em mol de hexano e a razão de refluxo é de 2 (LR/D). Assuma que tanto o condensador como o refervedor são estágios de equilíbrio.

## Slide 74: Exercício 1
A) usando o método de McCabe-Thiele calcule a composição do produto de base e a vazão molar de destilado produzida;

## Slide 75: Resolução

## Slide 76: Condições Operacionais
Refluxo Total
Refluxo Mínimo
Influência na Separação

## Slide 77: Condições de Operação Limite
No projeto de uma coluna de destilação se busca uma combinação tal que o número de estágios e a razão de refluxo permitem a separação desejada.

## Slide 78: Razão de Refluxo Mínima
Quando a intersecção entre a linha de alimentação e a de retificação encontram-se sobre a curva de equilíbrio.

## Slide 79: Razão de Refluxo Total
Quando toda a corrente de topo retorna para a coluna. Neste ponto ocorre o número mínimo de estágios. As linhas de operação coincidem com a diagonal.
y=x

## Slide 80: Influência da Razão de Refluxo

## Slide 81: Influência da Razão de Refluxo