## Slide 1: Análise e Modelagem de Sistemas dinâmicos
Notas de Aula 01
Edson de Paula Ferreira

## Slide 2: Cap 1 : Aspectos Introdutórios
1.1 : Escopo
Atributo 1 : Automático, grau de automatismo
O conceito de sistema automático está intimamente ligado ao grau de intervenção humana no sistema em questão. Assim, quanto menor for o grau de intervenção do homem, mais automático é o sistema resultante e maior é o seu GRAU DE AUTOMATISMO.

## Slide 3: Automática – Automação Controle Automático)
A automação é uma área de conhecimento, altamente diversificada, que pode ser caracterizada de diversas maneiras, uma delas seria através da especificação das diversas matérias que concorrem para o seu estabelecimento e desenvolvimento. Como isto seria penoso e pouco esclarecedor, numa introdução, preferimos meramente classificá-la.

## Slide 4: Classificação por área de aplicação
Industrial ( fabricação de produtos, bens...)
De Serviços ( bancária, etc...)
Médica
De atividades exploratórias ( nuclear, espacial, águas profundas, mineração, vulcões, etc...)
- Etc...

## Slide 5: Automação Industrial
Sendo a gama de aplicações muito extensa, vamos nos ater à mais representativa delas que é a automação industrial, utilizando-a para melhor situar as disciplinas de graduação relativas ao CONTROLE AUTOMÁTICO.

## Slide 6: Automação Industrial
A automação industrial pode ser classificada de varias maneiras, faremos a seguir classificações por tipo de aplicação e natureza da automação. Em seguida explicitaremos a sua subdivisão em problemas por nível de intervenção e pela dinâmica dos sistemas envolvidos.

## Slide 7: Classificação por tipo de aplicação
CONTROLE DE PROCESSOS (contínuos) : Indústrias de papel, celulose, bebidas, siderurgia, refinarias, etc...
AUTOMAÇÃO DA MANUFATURA ou da produção em partes discretas : Toda indústria que produz em lotes, como por exemplo, aviões, sapatos, parafusos, componentes, automóveis, etc...

## Slide 8: Controle de Processos e Automação da Manufatura
Apesar de existirem algumas tecnologias específicas para a solução de problemas por área, atualmente as tecnologias de implementação estão sendo unificadas, na solução dos diversos problemas numa mesma indústria, mesmo que esta não seja híbrida por natureza como é a indústria de alimentos.

## Slide 9: Classificação pela natureza da automação
Na sua evolução a automação incorporou novos atributos, além do grau de automatismo, desdobrando-se em:
Automação RÍGIDA
e
Automação FLEXÍVEL.

## Slide 10: Automação RÍGIDA ou HARD
Inicialmente a automação era viabilizada economicamente pelo uso intensivo e dedicado de equipamento automático dedicado, com elevado grau de automatismo. Assim, por exemplo, uma máquina automática, em geral muito cara, só era viável para fabricação de grandes lotes de peças idênticas. Caso a peça ou o produto sofresse alterações era necessário construir outra máquina.

## Slide 11: Automação FLEXÍVEL
Atualmente, a automação hard convive com outra forma de automação denominada Automação FLEXÍVEL. A automação flexível, além do elevado grau de automatismo, incorpora duas novas “qualidades”, a VERSATILIDADE e a ADAPTABILIDADE. Estas novas características possibilitam que se use um mesmo equipamento para automatizar sistemas diferentes. Assim o custo do equipamento é amortizado nos seus diversos usos ou aplicações.

## Slide 12: Atributo 2: Adaptabilidade
A adaptabilidade, que possibilita ao sistema manter o seu desempenho face a alterações de características ou de entorno está diretamente relacionada com o grau de percepção, sensoriamento ou instrumentação, associado ao sistema de controle, bem como ao sistema de tratamento da informação sensorial. A adaptabilidade é hoje o maior atributo exigido nas atividades de exploração e na disseminação da automação na montagem industrial e fabricação manual.

## Slide 13: Atributo 3: Versatilidade
A versatilidade é o atributo mais genérico da automação flexível, ele foi propiciado pelo uso dos computadores digitais nos sistemas de controle, substituindo uma modificação de hardware por uma simples REPROGRAMAÇÃO.

## Slide 14: Versatilidade
No controle de processos contínuos, os controladores analógicos dedicados foram sendo substituídos por controladores lógico-programáveis, onde vários algoritmos de controle digital podem ser implementados, sem modificação de hardware. Na automação da manufatura um exemplo seria uma célula flexível, que mediante reprogramações pode fabricar produtos diferentes.

## Slide 15: Outros Atributos
A reprogramação não é a única característica da automação flexível, em aplicações específicas a versatilidade incorpora outras características, como por exemplo na robótica, a POLIVALÊNCIA, estabelecida pelo numero de graus de liberdade da cadeia mecânica articulada do robô.
O desenvolvimento dos atributos anteriores depende estruturalmente do desenvolvimento do HARDWARE associado, mas depende principalmente, em termos de custo e tempo de desenvolvimento, do SOFTWARE associado.

## Slide 16: Classificação pelo nível de intervenção
Numa fábrica, as atividades podem ser organizadas segundo uma hierarquia, que estabelece níveis, onde cada nível pode ser objeto de agregação de sistemas automáticos, que tambem podem comunicar-se ou integrar-se aos outros níveis. Uma distribuição possível em níveis seria a seguinte:

## Slide 17: Níveis na Automação
N : GESTÃO (nível fábrica)
N-1 : COORDENAÇÃO (nível setor)
N-2 : SUPERVISÃO ( nível processo ou célula)
A supervisão poderia ser sub-dividida em atividades :
MONITORAMENTO
CONTROLE DE QUALIDADE
PREVISÃO
EXPLICAÇÃO DE COMPORTAMENTOS
DIAGNÓSTICO DE FALHAS
OTIMIZAÇÃO
TOMADA DE DECISÕES
SEQUENCIAMENTO (Controle de eventos discretos)
1 : CONTROLE de Variáveis Físicas.

## Slide 18: CONTROLE de Variáveis Físicas
Este último nível é o dos subsistemas ou elementos que compõem um sistema ou processo. Neste nível são controladas as variáveis físicas do sistema ou processo. Temos então sistemas de controle automáticos de posição, velocidade, aceleração, força, temperatura, pressão, umidade, vazão, etc...

## Slide 19: CONTROLE de Variáveis Físicas Classificação dos problemas pela dinâmica dos sistemas envolvidos
No nível de controle das variáveis físicas, em função das especificações desejadas de comportamento ou desempenho e das características dinâmicas dos sistemas envolvidos, as soluções requeridas são completamente distintas, assim temos as diversas técnicas para a solução de problemas de Controle:

## Slide 20: CONTROLE CLÁSSICO ou analógico
As especificações de desempenho são definidas no domínio do tempo ou da frequência. O sistema é descrito por equações diferenciais lineares e invariantes (parâmetros constantes). O sistema é monovariável, com uma única variável de atuação, controle ou entrada e uma única variável a controlar ou saída.
A ferramenta matemática básica no controle analógico é a Transformada de Laplace (representação por funções de transferência).

## Slide 21: CONTROLE DIGITAL
O sistema é descrito por equações à diferenças lineares e invariantes. O sistema é monovariável e as especificações são domínio do tempo ou frequência.
A ferramenta matemática básica no controle digital é a Transformada Z (representação por funções de transferência pulsada).

## Slide 22: CONTROLE MODERNO
É uma designação genérica para a formulação de problemas com variáveis de estado, usualmente para sistemas lineares e invariantes. O sistema pode ser multivariável, isso é, com mais de uma entrada e/ou saída, com especificações diversificadas, cada uma dando origem a uma técnica diferente.
As ferramentas matemáticas básicas são a álgebra linear e a análise matricial (representação por variáveis de estado).

## Slide 23: OUTRAS TÉCNICAS
CONTROLE ÓTIMO : sistema linear e invariante, com formulação de estado, onde os critérios são funções de custo quadráticas, objetivando minimizar , por exemplo, tempo, combustível, energia, etc...
CONTROLE ESTOCÁSTICO : a informação sobre as variáveis é do tipo probabilística.
CONTROLE NÃO LINEAR : dinâmica representada por um conjunto de equações não lineares.
CONTROLE ADAPTATIVO : o sistema não é invariante.
CONTROLE INTELIGENTE : Fuzzy, Neural, Genético

## Slide 24: Controle no ensino superior
A relação anterior não esgota o elenco de técnicas para o controle de variáveis físicas. As três primeiras técnicas da lista são objeto das disciplinas obrigatórias de controle automático dos cursos de graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação. As outras técnicas da lista, bem como os problemas relativos aos níveis superiores de automação, são objeto de cursos de especialização, mestrado e doutorado em automação. Nos cursos de graduação de Engenharia de Automação ou de Mecatrônica são tambem ministradas disciplinas de otimização e modelagem (redes de Petri) e controle de eventos discretos. O DEL/UFES oferece disciplinas optativas como o Controle Inteligente, entre outras.