## Slide 1: FÍSICA EXPERIMENTAL 2020/01
Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Exatas - CCE
Departamento de Física - DFIS

## Slide 2: Revisão algarísmos significativos
OPERAÇÃO DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO
 Adição
20,23 +17,853 + 23,78 + 2,6 =
Subtração
154,75 - 110,1 =
64,5
44,7

## Slide 3: Revisão algarísmos significativos
OPERAÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO OU DIVISÃO
Multiplicação
Divisão
(três algarismos significativos)
(dois algarismos significativos)
(dois algarismos significativos)

## Slide 4: Revisão algarísmos significativos
Exemplo:
Na medida dos lados a e b de uma placa retangular obtivemos os seguintes resultados, supostos merecedores da mesma confiança.
 Lado a: 20.25cm;
Lado b: 9.8cm;
Determine:
A maneira correta de se exprimir o lados a e b;
Determine o perímetro da placa
Determine a área da placa
a
b

## Slide 5: Teoria de Erros e Medidas
Medidas diretas: resultado da leitura de uma magnitude diretamente no equipamento ou aparelho de medida.
Medidas indiretas: é a resultante da aplicação de relações matemáticas para a obtenção de uma grandeza que esta vinculada a outra facilmente medida.
Medidas Físicas

## Slide 6: Teoria de Erros e Medidas
Erros e Desvios
Quanto vale a soma dos ângulos de triângulo?
S Soma dos ângulos | Diferença entre o Valor Obtido e o Valor Real
179,8º | -0,2
180,4º | 0,4
180,0º | 0,0
180,6º | 0,6
179,7º | -0,3
180°
Em condições normais de pressão mediu-se a temperatura da água em ebulição e obteve-se o valor 98,2 ºC. A diferença entre o valor obtido e o valor considerado verdadeiro dessa grandeza é -1,8 ºC.
Mediu-se com uma régua a aresta de um cubo e obteve-se o valor: 1,23 cm. Neste caso é conhecido o valor real desta grandeza?

## Slide 7: Teoria de Erros e Medidas
Algumas grandezas possuem seus valores reais conhecidos e outras não. Quando conhecemos o valor real de uma grandeza e experimentalmente encontramos um resultado diferente, dizemos que o valor obtido está afetado de um erro, o qual pode ser definido como:
ERRO  Diferença entre um valor observado (Vobs) ao se medir uma grandeza e o valor real (VReal) ou correto da mesma.
Erros e Desvios

## Slide 8: Teoria de Erros e Medidas
Conhecemos sempre o valor real ou exato da maioria das grandezas físicas?
DESVIO  Diferença entre um valor observado (Vobs) ao se medir uma grandeza e o valor adotado (Vadot) que mais se aproxima teoricamente do valor Real
Nestas condições tem sentido falar-se no verdadeiro valor de uma grandeza?
A aceleração da gravidade
valor absoluto ou aquele que mais se aproxima do que pode ser considerado seu valor real?
Erros e Desvios

## Slide 9: Teoria de Erros e Medidas
Na pratica trabalha-se com desvios e não com erros.
é a relação entre o desvio absoluto e o valor adotado como o mais próximo do valor real desta grandeza.
Desvio Relativo
Exemplo: Um operador dispondo de um mesmo instrumento efetuou a medida de duas grandezas e . Em cada um dos casos é conhecido o valor mais provável de cada grandeza
Grandeza |  | Grandeza | 
Valor Obtido | 8,00 cm | Valor Obtido | 19,4 cm
Valor Mais Provável | 8,40 cm | Valor Mais Provável | 20,0 cm
Desvio Absoluto | 0,40 cm | Desvio Absoluto | 0,6 cm
Desvio Relativo |  | Desvio Relativo | 
Valor Obtido | 8,00 cm | Valor Obtido | 19,4 cm
Valor Mais Provável | 8,40 cm | Valor Mais Provável | 20,0 cm
Desvio Absoluto | 0,40 cm | Desvio Absoluto | 0,6 cm
Desvio Relativo |  | Desvio Relativo | 
Erros e Desvios

## Slide 10: Teoria de Erros e Medidas
Erros grosseiros
Imperícia ou distração do operador.
Erros sistemáticos
Causados por fontes identificáveis.
Estes erros fazem com que as medidas efetuadas estejam consistentemente acima ou abaixo do valor real
O instrumento
O método de observação
Efeitos ambientais
Modelo teórico
Tempo medido com um relógio que atrasa;
Efeito de paralax;
Comprimento de barra de metal  T;
Efeito da resistência do ar  queda livre.
Erros Aleatórios
Causas diversas e que escapam a uma análise em função de sua imprevisibilidade.
Erros e Desvios: Classificação

## Slide 11: Teoria de Erros e Medidas
Grandeza | Aparelho | Precisão
Comprimento | Régua centimetrada | 1 cm
Comprimento | Régua milimetrada | 1 mm
Comprimento | Paquímetro | 0,1 mm
Instrumentos de Medidas

## Slide 12: Teoria de Erros e Medidas
Paquímetro
Instrumentos de Medidas

## Slide 13: Teoria de Erros e Medidas
Paquímetro
Instrumentos de Medidas

## Slide 14: Teoria de Erros e Medidas
Grandeza | Aparelho | Precisão
Comprimento | Régua centimetrada | 1 cm
Comprimento | Régua milimetrada | 1 mm
Comprimento | Paquímetro | 0,1 mm
Massa | Balança Digital | -
Tempo | Cronômetro | 0,01s até 0,0001s
Instrumentos de Medidas

## Slide 15: Teoria de Erros e Medidas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
cm
Medida
Poderá ser minimizado eliminando-se o máximo fontes de erro.
INERENTE
Erro
Avaliar quantitativamente as incertezas nas medições.
7
8

## Slide 16: Teoria de Erros e Medidas
Medindo-se uma única vez
Incertezas em Medidas Diretas
Medindo-se N vezes a mesma grandeza
Incerteza na medida e pode se determinada a partir dos dados experimentais

## Slide 17: Teoria de Erros e Medidas
Incerteza absoluta
Desvio Padrão
Se tivermos um pequeno número de medidas

## Slide 18: Teoria de Erros e Medidas
68,3% das medidas estão entre e
95,5% das medidas estão entre e
97,7% das medidas estão entre e
Quando o número de medidas cresce indefinidamente, a distribuição de frequência das medidas tende, usualmente, à distribuição de Gauss. Medidas diretas que se distribuem segundo a distribuição de Gauss, tem a seguinte propriedade:
68,3%

## Slide 19: Teoria de Erros e Medidas
Geralmente é necessário usar valores medidos e afetados por incertezas para realizar cálculos a fim de se obter o valor de outras grandezas indiretas.
Incertezas em Medidas Indiretas
Soma ou subtração

## Slide 20: Teoria de Erros e Medidas
Incertezas em Medidas Indiretas
Critério mais desfavorável
Soma ou subtração

## Slide 21: Teoria de Erros e Medidas
Critério mais desfavorável
Exemplo: Medindo-se com uma régua milimetrada, em duas etapas, o comprimento de um tubo obteve-se os valores indicados abaixo, juntamente com as incertezas adotadas pelo operador:
Soma ou subtração
Incertezas em Medidas Indiretas

## Slide 22: Teoria de Erros e Medidas
Utilização do MONÔMIO
Multiplicação, divisão, radiciação e potenciação

## Slide 23: Teoria de Erros e Medidas
Critério mais desfavorável
Multiplicação, divisão, radiciação e potenciação

## Slide 24: Teoria de Erros e Medidas
Critério mais desfavorável? De onde surgiu?
Este método é baseado na aplicação do cálculo diferencial e nos diz que:
Multiplicação, divisão, radiciação e potenciação

## Slide 25: Teoria de Erros e Medidas
Exemplo: Calcule o volume de uma esfera cujo o raio vale: R = r ± Dr = (232,0 ± 0,1) mm. Neste caso podemos calcular seu volume utilizando uma calculadora com dez dígitos, sem nos preocuparmos com a incerteza que afeta o número .
Discussão sobre K (constante)
Esta constante pode aparecer de duas maneiras:
Número exato. Quantidade finita de dígitos  incerteza nula
Número com quantidade infinita de dígitos (dizimas, irracional, ...)  incerteza dependerá da quantidade de dígitos adotados.
Multiplicação, divisão, radiciação e potenciação

## Slide 26: Teoria de Erros e Medidas
Argumento de Funções
No caso em que os dados forem usados como argumento de funções (, , , , etc):
Exemplo:

## Slide 27: Teoria de Erros e Medidas
Para facilitar a vida:
Multiplicação, divisão, radiciação e potenciação

## Slide 28: Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia básica
Tipler, P.A.; Mosca, G.; Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica, vol.1, 6.Ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. (Seções 1.1-1.5)
Bibliografia complementar
Halliday, D.; Resnick, R.; WALKER, J.; Fundamentos de Física. vol. 1, 8.Ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. (Seções 1.1-1.7)
Serway R.A.; Jewett, Jr. J.W.; Princípios de Física: Mecânica Clássica, 1.Ed., São Paulo: Cengage Learning, 2001. (Seções 1.3-1.6)