## Slide 1: Física Experimental 2022/01
Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Exatas - CCE
Departamento de Física - DFIS

## Slide 2: Revisão Propagação de Incerteza
Determinação da densidade de uma esfera metálica de aço. As doze medidas da grandeza diâmetro (d), com micrômetro Starret (), estão apresentadas na Tabela 1. A grandeza massa (M) da esfera, media em uma balança digital, é
medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
(mm) | 15,54 | 15,52 | 15,55 | 15,54 | 15,57 | 15,51 | 15,56 | 15,51 | 15,55 | 15,54 | 15,53 | 15,53
medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 | 15,54 | 15,52 | 15,55 | 15,54 | 15,57 | 15,51 | 15,56 | 15,51 | 15,55 | 15,54 | 15,53 | 15,53
Diâmetro médio 
Incerteza absoluta
Tabela 1- Dados das medidas do diâmetro ”d” da esfera em 12 diferentes posições.
1- Pergunta: é uma grandeza direta?
R: Sim.
Então, OBRIGATORIAMENTE se arredonda o valor considerando um 1 sig. na incerteza. A resposta fica:

## Slide 3: Revisão Propagação de Incerteza
Grandeza física indireta: Densidade ()
2 - Pergunta: é resposta final?
R: Se sim, aplique a regra acima. Caso contrário, trabalhe com 3 sigs. na incerteza. Aqui é considerado resposta final e, portanto, fica:
Determinação da densidade de uma esfera metálica de aço. As doze medidas da grandeza diâmetro (d), com micrômetro Starret (), estão apresentadas na Tabela 1. A grandeza massa (M) da esfera, media em uma balança digital, é
medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
(mm) | 15,54 | 15,52 | 15,55 | 15,54 | 15,57 | 15,51 | 15,56 | 15,51 | 15,55 | 15,54 | 15,53 | 15,53
medida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 | 15,54 | 15,52 | 15,55 | 15,54 | 15,57 | 15,51 | 15,56 | 15,51 | 15,55 | 15,54 | 15,53 | 15,53
Tabela 1- Dados das medidas do diâmetro ”d” da esfera em 12 diferentes posições.

## Slide 4: Gráficos

## Slide 5: Gráficos
Tempo (s) | Velocidade (cm/s)
5 | 0,6
12 | 1,1
16 | 1,9
19 | 3,0
22 | 3,9
24 | 4,5
28 | 4,6
30 | 4,0
32 | 3,2
34 | 2,3
38 | 1,2
44 | 0,5
Tabela 2 – Dados da velocidade de um corpo em função do tempo.
Gráficos são (i) formas simples de visualizar padrões nas medidas, (ii) mais econômica de apresentar grandes volumes de dados e (iii) mais claro para apresentar o modelo que ajusta os dados experimentais.
Quais são os problemas do gráfico?
1- Nos. de significativos dos eixos correspondem aos das grandezas?
2- Marcações (traços) para fora do eixo. Devem ser para dentro.
3- O título do gráfico está presente? Onde deve ser colocado?
Figura 1 – Comportamento da velocidade em função do tempo de uma partículas acelerada.
Modelo de ajuste

## Slide 6: Gráficos
Nunca assinalar na escala as coordenadas dos dados experimentais.
  Há algumas regras básicas que devem ser seguidas na construção de gráficos:
Deve aparecer na parte inferior e ser auto-explicativo
Título
Norma Universal:
Eixos
Abscissas
Variável independente
Ordenadas
Variável dependente
O nome da grandeza ou deve ser escrita por extenso ou com sua variável. Os algarismos das medidas ou têm unidade definida (medidas feitas com equipamento calibrado) ou unidade arbitrária (u.a.) se não for calibrado. As unidades são separadas das grandezas física ou por vírgula ou mais comum entre ( ).
Nome das grandezas
Deve ter a informação do número de algarismos significativos das medidas.
Escala
Deve-se escolher escalas convenientes tais que facilitem tanto a construção quanto a leitura dos gráficos (maximizar o comprimento do eixo com dados).
Sugere-se adotar valores múltiplos ou submúltiplos de números inteiros.
É importante mostrar o fator de conversão da escala
Aspectos que devem ser observados na construção de gráficos

## Slide 7: Gráficos
  Vimos anteriormente que toda grandeza física experimentalmente medida estará afetada de uma incerteza devido ao processo de medida direta (avaliação) e indireta (propagação da incerteza)
Os valores experimentais deverão ser representados com seus números de significativos e suas respectivas incertezas
Barras de erros
Quando não é possível desenhar as barras de incerteza, deve-se indicar no gráfico.
Qual(is) o(s) erro(s) existente(s) neste gráfico?
R: Número de significativos da grandeza posição e a maneira como a grandeza tempo foi escrita. Como a grandeza posição foi escrita com P, a grandeza tempo deveria ser escrita como Tempo. Falta do título. Traços para fora do eixo.
Aspectos que devem ser observados na construção de gráficos

## Slide 8: Gráficos
Escala - É qualquer trecho de curva (em geral uma reta) marcada por traços, que estão em correspondência com valores e algarismos significativos de uma dada grandeza.
Passo () - É a distância (em cm, mm, etc) entre dois traços numerados e consecutivos de uma escala.
Degrau () - É a variação da grandeza em um passo.
Módulo (M) - É a constante de proporcionalidade existente entre o passo e o degrau .
Definições e Convenções

## Slide 9: Gráficos
Vamos fazer a determinação de uma escala linear (papel milimetrado, 1 divisão = 1 mm).
Força (N)
Para a escala acima temos para o eixo das abscissas:
1 cm
Escala Linear

## Slide 10: Gráficos
Deve-se levar em conta, na escolha do módulo M, o comprimento disponível para o eixo, a variação da grandeza a ser representada, o interesse ou não de fazer o zero da grandeza coincidir com a origem da escala e as limitações de ordem prática impostas na sua escolha.
Exemplo 1:
Construir uma escala linear para representar uma grandeza física definida como diferença de potencial que varia de 0,328 V até 0,700 V sendo de 18 cm o comprimento disponível para o eixo.
O que ocorre se a origem (zero) for incluído?
Isto leva em 2,5 cm para cada 0,1 V, com o uso de 17,5 cm do papel.
Volts (V)
1 cm
Escala Linear

## Slide 11: Gráficos
Exemplo:
Construir uma escala linear para representar uma diferença de potencial que varia de 0,328 V até 0,700 V sendo de 18 cm o comprimento disponível para o eixo.
Se a origem não for ponto de interesse:
Isto leva em 4,8 cm para cada 0,1 V, com o uso de 18 cm do papel, começando em
Volts (V)
Escala Linear
É necessário que os dados experimentais fiquem no interior do eixo.

## Slide 12: Gráficos
Gráficos – Alguns erros?

## Slide 13: Gráficos
As grandezas físicas estão representadas com seus nomes por extenso e ao mesmo tempo com suas abreviaturas (só pode uma das maneiras - escolha do autor).
Esta sendo usado a vírgula e o parênteses para a unidade (só pode uma). Faltam o título do gráfico e as incertezas dos pontos experimentais. Vamos dar um nome para a Figura A?
Figura A – Comportamento da posição em função do tempo de um corpo acelerado.
Exemplos de erros ao se montar gráficos. Vamos encontrar quais?

## Slide 14: Gráficos
Figura B – Comportamento da posição em função do tempo de um corpo acelerado.
Tamanho dos pontos experimentais (veja que próximo a origem os pontos passam para fora do gráfico). Falta o título do gráfico. Vamos dar um nome para a Figura B?
Exemplos de erros ao se montar gráficos. Vamos encontrar quais?

## Slide 15: Gráficos
1- Grande parte da área do papel está perdida (não utilizada = escalas erradas).
2- Os pontos experimentais estão relativamente grandes, como no caso da Figura B.
3 - O eixo horizontal (tempo) tem um fator igual em todos eles e a grandeza também está erroneamente divida por outro fator. O correto é fazer a divisão dos valores por 7 (escolha correta dos valores da escala). Depois, deve-se colocar o fator multiplicativo (10-2) dentro da unidade, ou seja, (10-2 s).
4 – Os traços estão para fora do eixo ao invés de estarem para dentro.
5 – Falta, no título da figura, a função que ajusta os pontos experimentais.
Figura C – Comportamento da posição em função do tempo de um corpo acelerado.(aqui deve aparecer a função que ajusta os pontos experimentais).
Exemplos de erros ao se montar gráficos. Vamos encontrar quais?

## Slide 16: Gráficos
1- Os pontos experimentais estão relativamente grandes, como no caso da Figura B.
2 - O eixo horizontal (tempo) não tem um fator de escala linear. Os algarismos estão colocados perpendicular ao eixo e não paralelos.
3 - Os traços estão para fora do eixo (só devem aparecer para dentro).
4 – As barras verticais que são PROIBIDAS SEMPRE ligando o eixo aos pontos experimentais. Falta de incertezas.
5 – Falta, no título da figura, a função que ajusta os pontos experimentais.
Figura D – Comportamento da posição em função do tempo de um corpo acelerado. (aqui deve aparecer a função que ajusta os pontos experimentais).
Exemplos de erros ao se montar gráficos. Vamos encontrar quais?

## Slide 17: Gráficos
Quais os principais erros deste gráfico?
Título, número de significativo da grandeza tempo (definido pelo incerteza). Falta a função que ajustou os dados

## Slide 18: Avisos e comentários!
Quando todos os pontos experimentais já estiverem marcados com suas respectivas incertezas no gráfico, resta traçar a curva que melhor ajusta (menor desvio padrão) os pontos experimentais. Esta curva será o modelo físico que teremos em mãos para conhecermos o comportamento do sistema.
A função não precisa passar sobre todos os pontos. É possível que a curva não passe por nenhum ponto do gráfico, mas deve ser escolhida para dar o menor desvio padrão do comportamento dos dados.
Não é necessário que a curva tenha início no primeiro e termine no último ponto experimental.

## Slide 19: Gráficos
  Permite, em muitos casos, determinar a lei (já existente ou a se determinar) que rege um fenômeno físico.
Elaborar modelos físicos
Conhecer a lei
Como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura?
Sabemos da teoria que a dilatação térmica é regida pela equação:
onde  é o coeficiente de dilatação linear do material da barra
Análise Gráfica

## Slide 20: Gráficos
  Em uma escala linear, uma reta sempre é descrita da seguinte forma:
Portanto, temos:
onde m é o coeficiente angular da reta, descrito pela inclinação da reta, e b é o coeficiente linear , descrito pela interseção da reta com o eixo das ordenadas
Análise Gráfica

## Slide 21: Gráficos
P
yP
xP
Q
yQ
xQ
Traça-se a reta média
Tome dois pontos sobre a reta média
 Fora dos pontos experimentais
Determine o coeficiente angular desta reta média
Prolongue esta reta média até a interseção com o eixo y
b
b
Análise Gráfica

## Slide 22: Gráficos
  Cálculo da incerteza do coeficiente angular
A
B
C
D
Barras de incerteza das medidas
Desenhe um retângulo com as dimensões das incertezas
Determine os pontos sobre os retângulos que estão mais distantes da reta média
Trace duas retas auxiliares com estes novos pontos
Determine quatro pontos auxiliares sobre as retas auxiliares
yD
yC
xi
xf
yB
yA
Análise Gráfica

## Slide 23: Gráficos
  Cálculo da incerteza do coeficiente angular
A incerteza no coeficiente angular será dado por:
onde:
P
Q
A
B
C
D
xi
xf
yD
yC
yB
yA
Quais os principais erros deste gráfico?
Análise Gráfica

## Slide 24: Gráficos
A incerteza no coeficiente linear é dado pela interseção das duas diagonais com o eixo y
P
Q
A
B
C
D
Análise Gráfica

## Slide 25: Gráficos
O ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados é importante, pois ao contrário do método gráfico, é independente da avaliação do experimentador.
Este método consiste em minimizar o erro quadrático médio (S) das medidas. Considere então um conjunto de N medidas (yi ,xi).
Análise Gráfica – Métodos dos Mínimos Quadrados

## Slide 26: Gráficos
Minimizar uma função em relação a certas variáveis é encontrar o menor valor possível para a variável.
Análise Gráfica – Métodos dos Mínimos Quadrados

## Slide 27: Gráficos
Tempo (s) | Posição (m)
0,100 | 0,51
0,200 | 0,59
0,300 | 0,72
0,400 | 0,80
0,500 | 0,92
Tempo (s) | Posição (m) | xy | x2
0,100 | 0,51 | 0,051 | 0,0100
0,200 | 0,59 | 0,12 | 0,0400
0,300 | 0,72 | 0,22 | 0,0900
0,400 | 0,80 | 0,32 | 0,160
0,500 | 0,92 | 0,46 | 0,250
x = 1,500 | y = 3,54 | xy=1,17 | x2 = 0,550
Com esses resultados, basta substituir os valores na fórmulas
Análise Gráfica – Métodos dos Mínimos Quadrados

## Slide 28: Gráficos
Vamos mostrar como calcular os coeficientes e de uma equação linear, usando a calculadora, bem como, as incertezas. Iremos utilizar um calculadora do tipo Casio Fx (comum), mas é valido para quase todos os tipos de calculadora.
Análise Gráfica – Métodos dos Mínimos Quadrados – Calculadora

## Slide 29: Gráficos
1º passo – Limpando as memórias.
Shift
Mode
Quando aciona estas duas teclas aparece no display a seguinte mensagem.
Scl
Mode
All
1
2
3
Como queremos limpar TODAS AS MEMÓRIAS, devemos teclar 3. Aparecerá no display:
As memórias ainda não estão limpas, você deve clicar no sinal de igual
Reset All
0
Reset All
--------------
Análise Gráfica – Métodos dos Mínimos Quadrados – Calculadora

## Slide 30: Gráficos
2º passo – Entrando modo Regressão Linear
Mode
Tecle agora no teclado numérico, o número 3 (Reg) (de regressão), aparecerá no display
Comp
SD
Reg
1
2
3
Tecle 1. Agora sua calculadora esta no modo de regressão linear
Lin
Log
Exp
1
2
3
Análise Gráfica – Métodos dos Mínimos Quadrados – Calculadora

## Slide 31: Gráficos
3º passo – Entrando com os dados.
n=
1
Tempo (s) | Posição (m)
0,100 | 0,51
0,200 | 0,59
0,300 | 0,72
0,400 | 0,80
0,500 | 0,92
M+
No display aparece “”, que significa, “você colocou um ponto”.
Continue colocando cada um dos pontos da mesma forma que o primeiro.
Análise Gráfica – Métodos dos Mínimos Quadrados – Calculadora

## Slide 32: Gráficos
4º passo – Lendos os Resultados
Tempo (s) | Posição (m)
0,100 | 0,51
0,200 | 0,59
0,300 | 0,72
0,400 | 0,80
0,500 | 0,92
Se correr para direita
Lembrando que:
Shift
2
S-VAR
para direita
a
b
r
1
2
3
Análise Gráfica – Métodos dos Mínimos Quadrados – Calculadora

## Slide 33: Gráficos
4º passo – Lendos os Resultados
Tempo (s) | Posição (m)
0,100 | 0,51
0,200 | 0,59
0,300 | 0,72
0,400 | 0,80
0,500 | 0,92
Lembrando que:
a
b
r
1
2
3
1 (Coeficiente linear),
2 (Coeficiente angular)
3 (Coeficiente de correlação).
Lembre sempre de apertar o “”
Análise Gráfica – Métodos dos Mínimos Quadrados – Calculadora

## Slide 34: Gráficos
5º passo – Calculando as incertezas
Tempo (s) | Posição (m)
0,100 | 0,51
0,200 | 0,59
0,300 | 0,72
0,400 | 0,80
0,500 | 0,92
Lendo os valores dos somatórios (, , ∑x2, ∑x.y, ∑y, etc.).
Caso queiramos o , basta teclarmos 2, e “igual”.
Para vermos os outros somatórios devemos repetir o procedimento, teclando o número pedido.
Shift
1
S-SUM
n
1
2
3
Se correr para direita
1
2
3
Análise Gráfica – Métodos dos Mínimos Quadrados – Calculadora

## Slide 35: Gráficos
5º passo – Calculando as incertezas
Tempo (s) | Posição (m)
0,100 | 0,51
0,200 | 0,59
0,300 | 0,72
0,400 | 0,80
0,500 | 0,92
Basta anotar os valores e utilizar as equações abaixo para calcular as incertezas
Análise Gráfica – Métodos dos Mínimos Quadrados – Calculadora

## Slide 36: Gráficos não Lineares

## Slide 37: Linearização de Gráficos
É um processo bastante simples, envolvendo apenas uma mudança de variáveis. Através desta simples mudança, pode-se transformar em retas, mesmo equações muito complicadas. Vejamos uns exemplos que nos ensinam como fazer esta linearização.
onde constante.
que é a equação de uma reta, que passa pela origem (b = 0), e possui inclinação igual a “k”. Plotar um gráfico “” representa o mesmo que plotar um gráfico “”.
Para linearizar esta reta, vamos chamar . Agora teremos então:

## Slide 38: Linearização de Gráficos
Como muitos processos físicos são mais bem explicados com funções matemáticas não-lineares, foram desenvolvidos modelos não-lineares que se tornam lineares depois de uma transformação com logaritmos naturais ln, como mostra a tabela seguinte.
Tipo | Equação | Transformação | Variável x | Variável y
Linear |  |  |  | 
Exponencial |  |  |  | 
Logarítmica |  |  |  | 
Potência |  |  |  | 
Tipo | Equação | Transformação | Variável x | Variável y
Linear |  |  |  | 
Exponencial |  |  |  | 
Logarítmica |  |  |  | 
Potência |  |  |  | 
Na primeira linha dessa tabela foi registrada a equação da regressão linear simples conhecida.
Nas outras três linhas da tabela estão registradas três funções não-lineares e as transformações das variáveis x e y para torná-las funções lineares semelhantes à da primeira linha da tabela.

## Slide 39: Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia básica
Tipler, P.A.; Mosca, G.; Física para Cientistas e Engenheiros: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica, vol.1, 6.Ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. (Seções 1.1-1.5)
Bibliografia complementar
Halliday, D.; Resnick, R.; WALKER, J.; Fundamentos de Física. vol. 1, 8.Ed., Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2009. (Seções 1.1-1.7)
Serway R.A.; Jewett, Jr. J.W.; Princípios de Física: Mecânica Clássica, 1.Ed., São Paulo: Cengage Learning, 2001. (Seções 1.3-1.6)