## Slide 1
Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Exatas
Departamento de Física
Física Experimental 1 em Casa
Profs. Giuseppi Camiletti
giuseppi.camiletti@gmail.com
Semestre 2021/1 - JunOut21

## Slide 2
Objetivos
Apresentar o plano de ensino;
Apresentar a plataforma AVA e as atividades a serem desenvolvidas;
Dividir grupos para atividades práticas.
Medidas em Física.

## Slide 3
Plano de Ensino

## Slide 4
Plataforma AVA
www.ava.ufes.br

## Slide 5
Divisão dos grupos
https://forms.gle/xAnFYtuCqc6nJhAo9

## Slide 6
Medidas em Física
“A medida é o indicador da boa ciência. O quanto você conhece sobre algo depende de quão bem você pode medi-lo.”
Lord Kelvin.
Século XIX

## Slide 7
Medindo um cartão de banco (régua em decímetros)
Mentimeter – ver possibilidade de digitar números

## Slide 8
Medindo um cartão de banco (régua em centímetros)
Mentimeter – ver possibilidade de digitar números

## Slide 9
Valor mais provável
O valor mais provável de uma grandeza pode ser obtido através da média aritmética de várias medidas realizadas pelo operador sobre a grandeza que pretende mensurar.

## Slide 10
Erro
É a diferença entre um valor mais provável de uma grandeza e o seu valor real ou correto.
Matematicamente:
Erro = |Valor real – Valor mais provável|

## Slide 11
Desvio
Pode ser obtido a partir da diferença entre um valor medido da grandeza e o valor mais provável desta grandeza.
Matematicamente:
Desvio = |Valor mais provável – Valor medido|

## Slide 12
Tipos de erros
Erros aleatórios
são flutuações, para cima ou para baixo, que fazem com que aproximadamente a metade das medidas realizadas de uma mesma grandeza numa mesma situação experimental esteja desviada para mais, e a outra metade esteja desviada para menos.
Erros sistemáticos
são causados por fontes identificáveis, e, em princípio, podem ser eliminados ou compensados, fazendo com que as medidas feitas estejam consistentemente acima ou abaixo do valor real, prejudicando a exatidão da medida.

## Slide 13
Fonte de erros
Erros aleatórios
Devido ao método de observação: julgamento feito pelo observador ao fazer uma leitura abaixo da menor divisão de uma escala, como por exemplo, medir o comprimento de uma folha de papel com uma régua cuja menor divisão é 1 mm com precisão na medida de 0,5 mm
Flutuações ambientais: mudanças não previsíveis na temperatura, voltagem da linha, correntes de ar, vibrações que podem ser causadas, por exemplo, pela passagem de pessoas perto do aparato experimental
Erros sistemáticos
Devido ao instrumento que foi utilizado: por exemplo, erros causados em medidas de intervalos de tempo feitas com um relógio que atrasa;
Devido ao método de observação utilizado: por exemplo, medir o instante de ocorrência de um relâmpago pelo ruído do trovão associado;

## Slide 14
Incerteza
A palavra “incerteza” significa “dúvida”. De forma ampla “incerteza da medição” significa “dúvida acerca do resultado de uma medição”.

## Slide 15
Incerteza
A palavra “incerteza” significa “dúvida”. De forma ampla “incerteza da medição” significa “dúvida acerca do resultado de uma medição”.
Formalmente, é o “parâmetro, associado com o resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão de valores que podem razoavelmente ser atribuídos ao mensurando”.

## Slide 16
Incerteza
A palavra “incerteza” significa “dúvida”. De forma ampla “incerteza da medição” significa “dúvida acerca do resultado de uma medição”.
Formalmente, é o “parâmetro, associado com o resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão de valores que podem razoavelmente ser atribuídos ao mensurando”.
Ela associada ao resultado da medição. Não corresponde somente ao erro aleatório do sistema de medição. Outras componentes são decorrentes da ação de grandezas de influência sobre o processo de medição, as incertezas da tendência (ou da correção), número de medições efetuadas, resolução limitada, entre outros. Não há, portanto, uma relação matemática explícita entre a incerteza de um processo de medição e a repetitividade de um sistema de medição.

## Slide 17
Algarismos Significativos
O número de algarismos significativos de uma medida depende da precisão do instrumento que está sendo utilizado para a realização da mesma.
Medida do cartão (dm)
Medida do cartão (cm)
Medida do cartão (mm)

## Slide 18
Notação Científica
Qualquer medida, e ainda qualquer número pode ser expresso como o produto de um número compreendido entre 1 e 10 e uma potência de 10 adequada.
Exemplos

## Slide 19
Ordem de Grandeza
Quando um número é expresso em potencias de 10 é possível determinar a ordem de grandeza deste número, que é definida como sendo a potência de 10 mais próxima deste número.
Exemplos

## Slide 20
Arredondamento Científico
14,2364468422174840085287
Quando o próximo algarismo estiver entre 0 e 4, o número pode ser truncado sem nenhuma alteração;
Quando o próxima algarismo estiver entre 5 e 9, o número pode ser truncado adicionando uma unidade.
Exemplos