## Slide 1
Diagramas de Bode

## Slide 2: Introdução
Os diagramas de Bode são construções gráficas que permitem esboçar a resposta de frequência de um circuito
Geralmente são usados quando a distância entre pólos e zeros de H(s) não é muito pequena
São compostos pela resposta de amplitude e de fase. Os dois gráficos compõe a resposta em frequência de um sistema
A escala de frequência é logarítmica para englobar uma faixa maior de frequência em um espaço menor

## Slide 3: Pólos e zeros reais de primeira ordem
Suponha
Portanto
O primeiro passo para construir um diagrama de Bode consiste em colocar a expressão de H(jω) na forma padrão, ou seja, colocar os pólos e zeros em evidência

## Slide 4: Pólos e zeros reais de primeira ordem

## Slide 5: Gráficos de amplitude
A amplitude de H(jω) em decibéis é dada por:

## Slide 6: Gráficos de amplitude
Para o caso de pólos e zeros reais, temos:
Deve-se plotar cada termo separadamente usando a aproximação por linhas retas
O gráfico de 20logK0 é uma reta horizontal, já que K0 não depende da frequência. O valor será positivo se K0>1, zero para K0=1, e negativo para K0<1

## Slide 7: Gráficos de amplitude
O gráfico de 20log|1+jω/z1| pode ser aproximado por duas linhas retas:
  Quando ω → 0, 20log|1+jω/z1| → 0
  Quando ω → ∞, 20log|1+jω/z1| → 20log(ω/z1). Isto representa uma reta com inclinação de 20 dB por década (variação de 10 vezes na frequência). Esta linha intercepta o eixo de 0 dB em ω = z1. Este valor de ω é chamado de frequência de quebra

## Slide 8: Gráficos de amplitude
O gráfico de -20log(ω) é uma linha reta com uma inclinação de -20 dB/década, que intercepta o eixo de 0 dB em ω = 1
O gráfico de -20log|1+jω/p1| pode ser aproximado por duas linhas retas:
  Para grandes valores de ω, a linha reta 20log(ω/p1) tem uma inclinação de -20 dB/década
  Para pequenos valores de ω, o gráfico pode ser aproximado por uma constante em 0 dB

## Slide 9: Gráficos de amplitude
O gráfico resultante será a soma de todos. Para K0=√10, z1=0,1 rad/s e p1=5 rad/s, temos:

## Slide 10: Exemplo 15.9
Para o circuito da figura abaixo:
  Determine a FT, H(s)
  Determine o diagrama de Bode
  Calcule o valor de 20log|H(jω)| para ω=50 rad/s e ω=1000 rad/s
  Plote os valores calculados acima no diagrama de Bode
  Suponha que vi(t) = 5cos(500t+15º) [V] e use o diagrama de Bode para estimar a amplitude de vo(t) no regime estacionário

## Slide 11: Exemplo 15.9
FT

## Slide 12: Diagrama de Bode

## Slide 13: Exemplo 15.9
Valor de 20log|H(jω)| para ω=50 rad/s e ω=1000 rad/s (ver gráfico)

## Slide 14: Exemplo 15.9
• vo=? se vi(t) = 5cos(500t+15º)
– Pelo gráfico de Bode, quando ω=500 rad/s, AdB=-12,5 dB, ou seja,
– Pode-se calcular o valor exato

## Slide 15: Gráficos de amplitude mais precisos
Na frequência de quebra temos: AdB = ±3 dB
Na metade da frequência de quebra temos: AdB = ±1 dB
No dobro da frequência de quebra temos: AdB = ±7 dB

## Slide 16: Gráficos de amplitude mais precisos
Uma variação em que a frequência dobra de valor é chamada de oitava
Uma inclinação de 20 dB/década equivale a 6,02 dB/oitava (~6 dB/oitava)
As frequências metade e dobro da frequência de quebra estão uma oitava abaixo e uma oitava acima da frequência de quebra, respectivamente
Quando os pólos e os zeros de H(s) estão bem separados, é relativamente fácil introduzir correções no gráfico de amplitude

## Slide 17: Gráficos de fase
Pode-se traçar curvas de fase aproximando a resposta de frequência do circuito por linhas retas
  O ângulo de fase associado à constante K0 é zero (K0>0)
  O ângulo de fase associado a um pólo ou zero de primeira ordem na origem é ±90º
  Para um pólo ou zero que não esteja na origem, temos:
    Para frequências menores do que um décimo da frequência de quebra, o ângulo de fase é tomado como zero
    Para frequências maiores que dez vezes a frequência de quebra, o ângulo de fase é tomado como ±90º
    Na frequência de quebra o ângulo será ±45º
    O sinal positivo se aplica ao zero e o negativo ao pólo

## Slide 18: Gráficos de fase

## Slide 19: Gráficos de fase
z1 = 0,1 rad/s e p1 = 5 rad/s

## Slide 20: Exemplo 15.10
Construa o gráfico de Bode para o ângulo de fase da FT do exemplo 15.9
Calcule o ângulo de fase θ(ω) em ω = 50, 500 e 1000 rad/s
Plote os valores calculados no item anterior
Se vi(t) = 10cos(500t – 25º), quanto será vo(t)?

## Slide 21: Exemplo 15.10
De acordo com o exemplo 15.9, temos

## Slide 22: Exemplo 15.10
Valores calculados:

## Slide 23: Exemplo 15.10

## Slide 24: Exercício 15.12
A expressão numérica de uma FT é
Com base na aproximação de |H(jω)| por uma linha reta, estime
  O valor máximo de |H(jω)| em decibéis (26dB)
  O valor de ω > 0 para o qual |H(jω)| = 1 (98krad/s)

## Slide 25: Pólos e zeros complexos (segunda ordem)

## Slide 26: Pólos e zeros complexos (segunda ordem)
O termo ωn é a frequência de quebra do fator do segundo grau e ζ é o coeficiente de amortecimento do fator do segundo grau.
O valor crítico de ζ é 1
  Se ζ < 1, as raízes do fator do segundo grau são complexas
  Se ζ ≥ 1, as raízes do fator do segundo grau são reais

## Slide 27: Pólos e zeros complexos (segunda ordem)
Considerado ζ < 1, temos

## Slide 28: Pólos e zeros complexos (segunda ordem)
Por conveniência, vamos substituir ω/ωn por u

## Slide 29: Gráficos de amplitude
O fator do segundo grau contribui para a amplitude de H(jω) através do termo
  Quando ω → 0, u = (ω/ωn) → 0
  Quando ω → ∞ u → ∞
Para valores intermediários de ω, temos:

## Slide 30: Gráficos de amplitude
Assim, o gráfico de Bode é constituído por duas retas, uma horizontal, que coincide com o eixo de 0 dB, para ω
< ωn e outra com uma inclinação de -40 dB/década, para
ω > ωn
– As duas retas se encontram no ponto u = 1, ou seja, ω = ωn

## Slide 31: Gráficos de amplitude

## Slide 32: Gráficos de amplitude mais precisos
As correções dependem do valor do coeficiente de amortecimento ζ
  Quando ζ é pequeno, a amplitude apresenta um pico pronunciado na frequência de quebra ωn
  Quando ζ≥ 1/√2, todos os pontos da curva ficam abaixo do gráfico de Bode

## Slide 33: Exemplo 15.11
Para o circuito abaixo
  Determine a FT
  Calcule a frequência de quebra, ωn
  Calcule K0
  Calcule o coeficiente de amortecimento, ζ
  Construa o gráfico de Bode da amplitude na faixa de 10 e 500 rad/s
  A partir do gráfico de Bode descreva o tipo de filtragem do circuito e estime a frequência de corte

## Slide 34: Exemplo 15.11

## Slide 36: Exemplo 15.11

## Slide 37: Gráficos de fase
O ângulo de fase é
  Zero quando ω = 0
  -90º na frequência de quebra
  Tende a 180º quando ω→∞
A forma exata do gráfico depende do valor de ζ
  Para pequenos valores de ζ, o ângulo de fase sofre uma variação acentuada próximo à frequência de quebra

## Slide 38: Exemplo 15.12
Determine a FT do circuito abaixo
  Construa o gráfico de Bode para a amplitude na faixa de 0,1 a 10.000 rad/s
  Descreva o tipo de filtro e estime a frequência de corte, ωc
  Calcule o valor exato da frequência de corte
  Construa o gráfico de Bode para a fase na faixa de 0,1 a 10.000 rad/s
  Estime o valor de θ(ω) na frequência de corte
  Calcule o valor exato de θ(ω) na frequência de corte

## Slide 39: Exemplo 15.2

## Slide 40: Exemplo 15.12

## Slide 41: Exemplo 15.12

## Slide 42: Exemplo 15.12

## Slide 43: Exemplo 15.12

## Slide 44: Exemplo 15.12

## Slide 45: Exercício 15.14
A expressão de uma FT de corrente é
Determine:
  Frequência de quebra (50krad/s)
  Coeficiente de amortecimento (0,2)
  Frequências nas quais |H(jω)| = 1 (0 e 67,82krad/s)
  Amplitude máxima de H(jω) em decibéis (8,14dB)
  A frequência para a qual a amplitude de H(jω) é máxima (47,96krad/s)
  A amplitude de H(jω) quando a frequência é a metade da frequência de quebra (2,20dB)