## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Parte 2- Módulos de Entrada e Saída
Capítulo 8- Teclado PS2

## Slide 3: Interface modificada do Teclado PS2
Projetar um circuito de interface com o teclado PS2 que receba como entradas clk, reset, ps2d, ps2c, que instancie o circuito de recepção do PS2 e que gere como saída um sinal k_key de 8 bits que diz qual tecla foi movida, k_press de 1 bit que diz se a tecla foi pressionada (k_press = ‘1’) ou solta (k_press = ‘0’), e k_normal que indica se a tecla movida é normal (k_normal = ‘1’) ou estendida (k_normal=‘0’).
O circuito deve gerar também uma saída k_done_tick que é ‘1’ se uma nova informação completa de movimentação de tecla for recebida do teclado.

## Slide 4: Interface modificada do Teclado PS2
Por exemplo, ao pressionar a tecla A, o byte “1C” é enviado à FPGA.
Ao receber este byte, o circuito deve gerar as saídas k_done_tick = ‘1’, k_press = ‘1’, k_normal = ‘1’ e k_key = “00011100”
Ao soltar a mesma tecla, o teclado deve enviar dois bytes à FPGA, “F0 1C”. Após receber os dois bytes (em dois pacotes diferentes), o circuito de interface deve gerar as saídas k_done_tick = ‘1’, k_press = ‘0’, k_normal = ‘1’ e k_key = “00011100”

## Slide 5: Interface modificada do Teclado PS2
Ao pressionar a tecla ↑, os bytes “E0 75” são enviados à FPGA (em dois pacotes seguidos).
Ao receber estes bytes, o circuito deve gerar as saídas k_done_tick = ‘1’, k_press = ‘1’, k_normal = ‘0’ e k_key = “01110101”
Ao soltar a mesma tecla, o teclado deve enviar três bytes à FPGA, “E0 F0 75”. Após receber os três bytes (em três pacotes diferentes), o circuito de interface deve gerar as saídas k_done_tick = ‘1’, k_press = ‘0’, k_normal = ‘0’ e k_key = “01110101”
O circuito que utiliza este circuito de interface somente lê as informações quando k_done_tick = ‘1’

## Slide 6: Interface modificada do Teclado PS2
Desenhe a carta ASMD do circuito de interface
Modifique o circuito de interface da listagem 8.3 para implementar a funcionalidade projetada na carta ASMD

## Slide 7: FIM