## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Parte 2- Módulos de Entrada e Saída
Capítulo 7- UART

## Slide 3: Exercício – UART configurável
Uma alternativa à UART customizada é incluir todas as características no projeto e dinamicamente configurar a UART como necessário.
Considere uma UART que usa sinais de entrada adicionais para especificar o baud rate, o tipo de bit de paridade, número de bits de dados e o número de stop bits.
A UART também inclui sinais de erro.

## Slide 4: Exercício - UART configurável
Em adição aos sinais de entrada da UART da listagem 7.4, os seguintes sinais são necessários:
  bd-rate: sinal de entrada de 2-bit especificando o baud rate, que pode ser 1200, 2400, 4800 ou 9600
  dnum: sinal de entrada de 1-bit especificando o número de bits de dados que pode ser 7 ou 8
  snum: sinal de entrada de 1-bit especificando o número de bits de stop que pode ser 1 ou 2
  par: sinal de entrada de 2-bit especificando o esquema de paridade desejada que pode ser sem paridade, com paridade par ou com paridade ímpar
  err: sinal de saída de 3-bit em que os bits indicam a existência de erro de paridade, frame error, e data overrun error.

## Slide 5: UART Subsistema de recepção
  Para a taxa de 19.200, a taxa de amostragem tem que ser 19.200x16=307.200 ticks por segundo
  Desde que o clock do sistema é de 50MHz, o baud rate generator precisa de um contador mod-M onde M=50.000.000/307.200=163, assim um sinal de saída com duração de 1 ciclo de clock será ativado a cada 163 ciclos de clock.
  O contador parametrizado mod-M discutido na Seção 4.3.2 pode ser usado para este propósito fazendo-se o termo genérico M igual a 163.

## Slide 6: UART Subsistema de recepção
  Para a taxa de 9.600, a taxa de amostragem tem que ser 9.600x16=153.600 ticks por segundo
  Desde que o clock do sistema é de 50MHz, o baud rate generator precisa de um contador mod-M onde M=50.000.000/153.600=325, assim um sinal de saída com duração de 1 ciclo de clock será ativado a cada 325 ciclos de clock.
  Para a taxa de 4.800, a taxa de amostragem tem que ser 4.800x16=76.800 ticks por segundo
  Desde que o clock do sistema é de 50MHz, o baud rate generator precisa de um contador mod-M onde M=50.000.000/76.800=651, assim um sinal de saída com duração de 1 ciclo de clock será ativado a cada 651 ciclos de clock.

## Slide 7: UART Subsistema de recepção
  Para a taxa de 2.400, a taxa de amostragem tem que ser 2.400x16=38.400 ticks por segundo
  Desde que o clock do sistema é de 50MHz, o baud rate generator precisa de um contador mod-M onde M=50.000.000/38.400=1302, assim um sinal de saída com duração de 1 ciclo de clock será ativado a cada 1302 ciclos de clock.
  Para a taxa de 1.200, a taxa de amostragem tem que ser 1.200x16=19.200 ticks por segundo
  Desde que o clock do sistema é de 50MHz, o baud rate generator precisa de um contador mod-M onde M=50.000.000/19.200=2604, assim um sinal de saída com duração de 1 ciclo de clock será ativado a cada 2604 ciclos de clock.

## Slide 8: Exercício - UART configurável
Derive o circuito como segue:
  Modifique a carta ASMD na Figura 7.3 para acomodar as extensões requeridas.
  Revise o circuito UART receiver de acordo com a carta ASMD.
  Revise o circuito UART transmitter para acomodar as extensões requeridas.
Para teste na placa:
  Revise o código do circuito top-level UART code e o circuito de verificação. Use as chaves a bordo da placa para os sinais de entrada adicionais e três LEDs para saída de erro.
  Sintetize o circuito de verificação.
  Crie diferentes configurações no HyperTerminal e verifique a operação do circuito UART.

## Slide 9: Fim