## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Projeto 30- Gerador de texto – Teste da ROM de fontes
Capítulo 13- Controlador VGA II: Modo Texto

## Slide 3: Controlador VGA II: Modo Texto Gerador de texto – Teste da ROM de fontes
Um circuito de display da fonte simples para verificar a operação da ROM de fonte e mostrar todos os padrões de fonte na tela.
Os 128 padrões são arranjados em quatro linhas, que correspondem às quatro colunas da tabela ASCII.

## Slide 4: Controlador VGA II: Modo Texto Gerador de texto
Crie um projeto novo font_test e adicione o arquivo que descreve o circuito de teste (font_test_top.vhd) o qual foi modificado para usar 12 bits de cores. O arquivo está disponível no Classroom.
Adicione o arquivo que faz a geração de pixel (font_test_gen.vhd) o qual também foi modificado para usar 12 bits de cores.
Adicione o arquivo que descreve a ROM de fontes (font_rom.vhd).
Adicione o arquivo que descreve o circuito de sincronismo de vídeo (vga_sync.vhd).

## Slide 5: Controlador VGA II: Modo Texto Gerador de texto
Inclua uma cópia do arquivo de constraints xdc geral da placa Nexys A7 (Nexys4_DDR_chu.xdc) disponível no diretório chap00_constraint e comente (colocando #) os pinos que não serão utilizados
Gere o arquivo de programação e configure a placa que deve ter um cabo vga conectando a um monitor vga compatível.
Aparecerá no monitor uma sequência com os 128 símbolos do código ASCII implementado, sendo as letras em verde e o fundo preto.