## Slide 1: ELE08572-Sistemas Digitais
Profa. Eliete Caldeira

## Slide 2: Projeto 31- Gerador de Texto –Tela inteira
Capítulo 13- Controlador VGA II: Modo Texto

## Slide 3: Controlador VGA II: Modo Texto Gerador de texto – Tela Inteira
Este projeto apresenta um display de texto que usa a tela inteira para mostrar caracteres de texto. O circuito de geração de caractere agora contém uma memória de azulejos de 80x30 que armazena os caracteres ASCII que deve ser mostrado em cada célula de 8x8.
O projeto da memória de azulejos é similar ao projeto de memória de vídeo do circuito por mapeamento de bits.
Para o acesso fácil de memória, pode-se concatenar as coordenadas x e y de um azulejo para formar o endereço.

## Slide 4: Controlador VGA II: Modo Texto Gerador de texto – Tela Inteira
Isto translada a 12 bits da grade 80x30, isto é, 27x25 azulejos.
Desde que cada azulejo contém um código ASCII de 7 bits, um módulo de memória de 212x7 é requerido. Uma RAM dual-port pode ser usada para este propósito.

## Slide 5: Controlador VGA II: Modo Texto Gerador de texto – Tela Inteira
Um cursor é incluído para marcar a localização atual da entrada, onde a cor é invertida.
O bloco cursor mantém a localização atual do cursor.
O circuito usa três botões para controle.
  Dois movem o cursor à direita (btn(0)) e abaixo (btn(1)) , respectivamente.
  O terceiro controla a operação de escrita. Quando ele é pressionado, o valor atual dos 7 bits de sw é escrito à memória.

## Slide 6: Controlador VGA II: Modo Texto Gerador de texto-Tela Inteira
Crie um projeto novo screen_test e adicione o arquivo que descreve o circuito de teste (text_scr_top.vhd) o qual foi modificado para usar 12 bits de cores. O arquivo está disponível no Classroom.
Adicione o arquivo que faz a geração de pixel disponível no Classroom (text_scr_gen.vhd) o qual também foi modificado para usar 12 bits de cores.
Adicione uma cópia do arquivo que descreve a ROM de fontes (font_rom.vhd).

## Slide 7: Controlador VGA II: Modo Texto Gerador de texto-Tela Inteira
Adicione uma cópia do arquivo que descreve o circuito de sincronismo de vídeo (vga_sync.vhd) modificado para usar o clock de 100MHz.
Adicione uma cópia do arquivo que descreve uma RAM dual-port para armazenar o conteúdo da tela (sync_dual_port_ram.vhd).
Adicione o arquivo do circuito de debounce do Capítulo 06 (debounce_all.vhd)

## Slide 8: Controlador VGA II: Modo Texto Gerador de texto – Tela Inteira
  Inclua uma cópia do arquivo de constraints xdc geral da placa Nexys A7 (Nexys4_DDR_chu.xdc) disponível no diretório chap00_constraint e comente (colocando #) os pinos que não serão utilizados
  Gere o arquivo de programação e configure a placa que deve ter um cabo vga conectando a um monitor vga compatível.
  Use o botão btn(1) para mover o cursor para baixo e o botão btn(0) para mover o cursor para a direita. Use sete chaves sw para escolher o caractere ASCII que será escrito e o botão btn(2) para escrever.
  Lembre-se que btn(0) = btnu (up) e os demais botões são numerados de maneira crescente em sentido horário.